Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych minimalnych

załącznik nr 2 do siwz

I. Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą jednokoliową– 15 kpl

Nazwa produktu /nr katalogowe /:……………………………………………… …………………………………………………………………………………………

Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2010 |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] |  |
| 5. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT |  |
| 7. | Programowalny biegun SVC |  |
| 8. | Programowalna obudowa urządzenia |  |
| 9. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 10. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru |  |
| 11. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |
| 12. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  |
| 13. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 14. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 15. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 16. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”) |  |
| 17. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) |  |
| 18. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) |  |
| 19. | Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 20. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

| Wkłucia – 15szt |
| --- |
| 2. | Średnica 9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania dodatkowe

- Wykonawca udziela zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i wszystkie jego elementy .

Gwarancja rozpoczyna swój bieg  od daty protokólarnego przekazania do użytku całości

przedmiotu umowy (protokół dostawy-odbioru).

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 4 dni uzgodnionym przez strony do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.  Gwarancja zostaje automatycznie przedłużona o czas naprawy.

Gdy zachodzi konieczność dostarczenia wyrobu do punktu serwisowego wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca ( wykonawca/serwisant sam odbiera/dostarcza wyrób od/do zamawiającego)

Wykonawca przedstawi rysunek folder wyrobu z opisem i parametrami technicznymi