Szczegółowy opis zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

2. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz muszą spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 nr 32 poz.262 ze zm.) bez jakichkolwiek

odstępstw– aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami musi zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbioru samochodu.

3. Warunki, wymagania, parametry dla samochodu:

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagalny | Potwierdzić lub podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Nadwozie |
| 1 | Typ osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych z nisko umieszczonym progiem zapewniającym bezpieczne wsiadanie i wysiadanie | TAK |  |
| 2 | Długość 4900 mm- 5200 mm | TAK |  |
| 3 | Szerokość (bez lusterek zewnętrznych) 1900 mm- 2000 mm | TAK |  |
| 4 | Wysokość max. 2000 mm | TAK |  |
| 5 | Ilość miejsc 9 | TAK |  |
| 6 | Ilość drzwi pasażerskich Dwoje na prawym boku pojazdu, co najmniej jedne przesuwne z szybą odsuwaną. Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone otwierane na boki. Dopuszcza się dodatkowo na lewym boku oprócz drzwi kierowcy drzwi przesuwne dla pasażerów. | TAK |  |
| 7. | Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem | TAK |  |
| 8. | Imobilizer lub inny system zabezpieczenia przed kradzieżą | TAK |  |
| 9. | Szyby przyciemniane o wysokiej zdolności filtrowania, ściana lewa środkowa przeszklona z szybą odsuwaną, ściany boczne w tylnej części przeszklone, tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, szyby przednie podnoszone elektrycznie. | TAK |  |
| 10 | Szkielet. Wykonany z odpowiedniej stali lub innych materiałów zapewniających wymaganą wytrzymałość konstrukcji, trwałość i odporność na korozję przez okres minimum 12 lat | TAK |  |
| 11 | Poszycie zewnętrzne. Poszycie zewnętrzne ze stali odpornych na korozję, aluminium lub tworzyw sztucznych i ich kompozytów; poszycie zabezpieczone z zewnątrz powłokami lakierniczymi tradycyjnymi (wg. osobnych ustaleń z wyłonionym Wykonawcą) | TAK |  |
| 12 | Poszycie wewnętrzne, podłoga Część podłogi ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną przeciwpoślizgową. Atestowane mocowania do dwóch wózków inwalidzkich (listwy cargo, pasy mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich), odpowiednio wzmocniona podłoga w części tylnej pod montaż platformy najazdowej | TAK |  |
| 13 | Wentylacja, klimatyzacja Naturalna przez uchylne lub przesuwne partie okien bocznych. Klimatyzacja przednia co najmniej manualna. Klimatyzacja w części tylnej i dodatkowa nagrzewnica co najmniej 5 kW | TAK |  |
| 14 | Przestrzeń pasażerska Prowadnice z zaczepami do mocowania dwóch wózków inwalidzkich oraz pasy bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych przewożonych na wózkach inwalidzkich- 2 szt. Przednia kanapa 2 miejscowa dla pasażerów z regulowanymi zagłówkami oraz pasami bezpieczeństwa, podłokietnik centralny, kanapa 3-miejscowa w II rzędzie siedzeń z regulowanymi zagłówkami i pasami bezpieczeństwa, trzy niezależne fotele w III rzędzie z regulowanymi oparciami, zagłówkami oraz pasami bezpieczeństwa. Dopuszcza się poduszki powietrzne oraz kurtyny dla pasażerów. | TAK |  |
| 15 | Platforma najazdowa o długości co najmniej 2 m zamontowana przy drzwiach tylnych o wytrzymałości 200 kg i więcej, pokryta wykładziną antypoślizgową | TAK |  |
| 15 | Stanowisko kierowcy Poduszka powietrzna kierowcy, fotel kierowcy a regulacją lędźwi i podłokietnikiem i regulacją wysokości. Regulacja wysokości kierownicy. Lusterko wsteczne wewnętrzne. | TAK |  |
| 16. | Kolor nadwozia – błękitny lub szary lub biały lub kremowy metalik Kolor tapicerki – szara lub inna ciemna | TAK |  |
| II. Układ napędowy |
| 16. | Silnik Silnik 4-cylindrowy, 16-zaworowy zasilany olejem napędowym, z wtryskiem Common Rail oraz turbosprężarką o stałej geometrii; chłodzony cieczą o max. mocy nie mniej niż 83 kW przy 3500 obr/min, o pojemności od 1,9 do 2,0 dm3; spełniający normy co najmniej EURO 4 | TAK |  |
| 17. | Skrzynia biegów Manualna 6 biegowa | TAK |  |
| III. Zawieszenie |
| 18 | Oś przednia i tylna Zawieszenie przednie –mechaniczne. Zawieszenie tylne- mechaniczne. | TAK |  |
| IV. Układ kierowniczy |
| 19 | Mechanizm kierowniczy: Wspomaganie układu kierowniczego Układ kierowniczy: Drążki kierownicze z przegubami kulowymi bezobsługowymi | TAK |  |
| 20 | Koła jezdne Bezdętkowe | TAK |  |
| V. Układ hamulcowy i pneumatyczny |
| 21 | Układ hamulcowy Układ hydrauliczny dwuobwodowy, system ABS, ESP, ASR. Hamulce tarczowe, dopuszcza się na osi tylnej hamulce bębnowe. | TAK |  |
| VI. Układ chłodzenia i ogrzewania |
| 22 | Parametry ogólne Przewody układu odporne na korozję, termoizolowane; zbiornik wyrównawczy z materiału odpornego na korozję | TAK |  |
| 23 | Ogrzewanie Wodne: wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika, realizowane za pomocą grzejników konwektorowych-nagrzewnicy przedniej do odmrażania szyby czołowej. Dodatkowe ogrzewanie przedziału pasażerskiego o mocy co najmniej 5 kW. | TAK |  |
| VII. Układ elektryczny |
| 24 | Parametry ogólne Napięcie 12V, przewody instalacji oznakowane. Alternator Wzmocniony Oświetlenie Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej; oświetlenie stanowiska kierowcy; światła drzwi włączane automatycznie przy ich otwarciu. | TAK |  |
| VIII. Wyposażenie dodatkowe |
| 25 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie; gaśnica; trójkąt ostrzegawczy; apteczka, koło zapasowe, układ blokady zapłonu, autoalarm, kołpaki ozdobne. radio (Zamawiający dopuszcza radio CD ) z sześcioma głośnikami. | TAK |  |
| 26 | Dokumentacja polskojęzyczna dokumentacja: techniczno-eksploatacyjna; instrukcja obsługi pojazdu (min. 1szt.); instrukcje obsługi dla urządzeń zamontowanych w samochodzie np. agregat grzewczy, radio(wraz z kodami jeżeli występują) itp. (min. 1 szt. dla każdego urządzenia); książka gwarancyjna pojazdu oraz urządzeń zamontowanych na pojeździe, wykaz materiałów eksploatacyjnych jakie należy stosować w pojeździe (oleje, smary, płyny eksploatacyjne), dokumentacja, homologacje oraz inne dokument dopuszczające do ruchu. Pełna dokumentacja windy dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca rejestrację urządzenia w Transportowym Dozorze Technicznym. | TAK |  |
| 27. | Komplet opon sezonowych zamiennych (zimowych lub letnich) | TAK |  |
| IX. Gwarancje- minimalne okresy |
| 27 | Całopojazdowa 24 miesiące | TAK |  |
| 28 | Powłoki lakiernicze 36 miesięcy | TAK |  |
| 29 | Na perforację nadwozia – 12 lat | TAK |  |
| 30 | Wyłączenia Z gwarancji wyłączone mogą być: bezpieczniki, żarówki, paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny szczęk hamulcowych. | TAK |  |
| X . Ubezpieczenia |
| 31 | Pełny pakiet ubezpieczeniowy w skład którego wchodzi: - obowiązkowe ubezpieczenie OC - autocasco AC - nieszczęśliwe wypadki kierowcy i pasażerów NW - asistance Polska | TAK |  |
| XI. Oznakowanie |
| 32 | Oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych , ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe | TAK |  |
| 33 | Oznakowanie logo Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ) Wg poniższej kolorystyki zgodnie z paletą kolorów RGB -serce i zewnętrzne koło R 2 G 125 B 194 - koło wewnętrzne podkład pod litery R 254 G 244 B 2 - napisy R 38 G 33 B 2 | TAK |  |