Nr sprawy: P/25/04/2012/SJU-2                                        Starachowice, dnia 16.05.2012

Dutchmed PL Sp. z o.o.

Ul. Szajnochy 14

85-738 Bydgoszcz

Tel./fax. 52 345 31 15

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb PZOZ w Starachowicach  nr ogłoszenia 2012/S 78-128314

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1 Dotyczy pakietu 9

W trosce o zapewnienie niezawodności działania aparatury medycznej posiadanej przez Zamawiającego i bezpieczeństwa prowadzonej terapii zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 3 kompletu rur jednorazowego użytku do CPAPu Infant Flow kompatybilnego z posiadanym aparatem i rekomendowanego przez jego producenta o następujących parametrach:

Komplet rur jednorazowego użytku, z ruchomym generatorem do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków do aparatu Infant Flow o składzie:

Odcinek wdechowy podgrzewany, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki. Z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru proxymalnego ciśnienia z generatorem. W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy od 4 do 4,8 mm.

Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem kolor niebieski z jednej strony końcówka Ø wew. 22 mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów, z drugiej strony końcówka Ø zew. 15 mm, o długości 50-65cm.

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego znamienny tym, że wytwarza ciśnienie CPAP i w zależności od żądania noworodka wdech-wydech steruje odpowiednio przepływem gazów oddechowych zgodnie z prawem Beurloniego, wydech wykorzystuje efekt Coandy. Generator jest wykonany jako jedna całość z lekkiego tworzywa. Linia wydechowa jest połączona z generatorem poprzez przegub kulisty. Generator zawiera dwa kanały oddechowe. Mocowany do czapki za pomocą tasiemek.

Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem. Wykonana z silikonu, wyposażona w dwie cylindryczno-stożkowe końcówki w kształcie chłodni kominowej. Końcówki nosowe zapewniają szczelne połączenie noworodka – 3 szt. o rozmiarach 4 mm (S); 4,5 mm (M); 5 mm (L).

Odcinek wydechowy przezroczysty, o regulowanej długości, posiadający zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem, o długości 30-77 cm.

Komora nawilżacza MR 290

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga  zaoferowania w poz. 3 kompletu rur jednorazowego użytku do CPAPu Infant Flow kompatybilnego z posiadanym aparatem i rekomendowanego przez jego producenta o w/w  parametrach.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu 9

Czy w poz. 4, 5 i 6 oraz w poz. 8, 9 i 10 Zamawiający wymaga zaoferowania akcesoriów

kompatybilnych z posiadanym respiratorem Infant Flow rekomendowanych przez producenta aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania akcesoriów

kompatybilnych z posiadanym respiratorem Infant Flow.

Zbigniew Kawałek /-/

Sporządził:                                                                                             Jolanta Kręcka /-/

Zatwierdził