Załącznik nr 5 do siwz  (załącznik nr 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia -  warunki i parametry  wymagane

- Ambulans do transportu międzyszpitalnego – 1kpl

Model / typ pojazdu:

Producent:

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (kolumnę wypełnia Wykonawca opisując parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | Baza samochodu nie później niż z IV kw. 2011, zabudowa wykonana w 2012; przebieg nie większy niż 5000km – dopuszczony pojazd demonstracyjny |  |
| 2. | Silnik | Wysokoprężny z turbodoładowaniem o poj. min. 1900cm3 ; moc min. 84 kW; spełniający wymogi normy Euro 5 |  |
|  |  | Zużycie paliwa dla napędu na jedną oś nie więcej niż 10,0 litr/100 km |  |
|  |  | emisja dwutlenku węgla; nie więcej niż 500 mg/km |  |
|  |  | emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, oraz węglowodorów: nie więcej niż 230 mg/km |  |
|  |  | cząstek stałych nie więcej niż 5 mg/km |  |
| 3. | Zespół przenoszenia napędu | Skrzynia biegów manualna min. 5-cio biegowa zsynchronizowana; napęd na koła przednie (dopuszczony napęd na koła tylne) |  |
| 4. | Układ Hamulcowy | Hamulce tarczowe obu osi, min. przednie tarcze wentylowane |  |
|  |  | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
|  |  | ESP – system elektronicznej stabilizacji toru jazdy |  |
|  |  | ASR – system zapobiegający poślizgowi kół napędowych |  |
|  |  | EBV – elektroniczny system podziału siły hamowania |  |
|  |  | Inne systemy wpływające na bezpieczeństwo (wymienić) |  |
| 5. | Układ kierowniczy | Przekładnia kierownicza z wspomaganiem; regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |
| 6. | Koła | Obręcze stalowe x 16 (komplet opon zimowych i letnich) |  |
| 7. | Dodatkowe wyposażenie | Czołowe i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |
|  |  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie ogrzewana szyba przednia |  |
|  |  | Elektrycznie otwieranie szyby w drzwiach przednich |  |
|  |  | Tylny czujnik parkowania z wizualizacją odległości od przeszkody |  |
|  |  | Centralny zamek; immobiliser, sterowanie z oryginalnego kluczka/pilota |  |
|  |  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego |  |
|  |  | Siedzenie podwójne obok kierowcy |  |
|  |  | Klimatyzacja automatyczna |  |
|  |  | Radioodtwarzacz CD i MP3 |  |
|  |  | Miejsce do montażu radiotelefonu w kabinie kierowcy |  |
|  |  | Antena radiotelefonu z instalacją podłączeniową |  |
| 8. | Nadwozie | Nadwozie w kolorze białym, typ furgon częściowo przeszklone o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t |  |
|  |  | Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną otwierane o min 240°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł |  |
|  |  | Oryginalny stopień drzwi tylnych |  |
|  |  | Drzwi boczne przesuwne do tyłu przeszklone z oryginalnym stopniem |  |
|  |  | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią pół przeźroczystą |  |
|  |  | Lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |
|  |  | Reflektory zewnętrzne zamontowane nad drzwiami tylnymi i bocznymi ( w sumie 3 szt) |  |
|  |  | Belka świetlna z dwoma lampami niebieskimi, umieszczona w przedniej części pojazdu oraz zespolone urządzenie sygnalizacyjno-nagłośniające z możliwością podawania komunikatów słownych ( zamawiający dopuszcza zintegrowaną z dachem sygnalizację świetlną typu LED – część przednia i tylna pojazdu) |  |
|  |  | Lampa w kolorze niebieskim zamontowana w tylnej części pojazdu lub zintegrowana z dachem sygnalizacja świetlna typu LED |  |
|  |  | Z przodu pojazdu zamontowane niebieskie lampy pulsacyjne |  |
|  |  | Napis AMBULANS odblaskowy umieszczony z tyłu i lustrzany z przodu pojazdu |  |
|  |  | Pas niebieski (odblaskowy umieszczony wokół nadwozia i pas czerwony pod niebieskim oraz oznaczenie „ Gwiazda życia” |  |
|  |  | Oznaczenie karetki typu ( T ) |  |
|  |  | Logo zamawiającego umieszczone w uzgodnionym miejscu |  |
| 9. | Inne wyposażenie | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |
|  |  | Młotek do wybijania szyb i nóż do przecinania pasów |  |
| 10. | Przedział medyczny | Wymiary minimalne przedziału medycznego długość 2200mm wysokość 1380mm |  |
|  |  | Wyłożenie ścian i sufitu materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi, łatwo zmywalnymi |  |
|  |  | Podłoga wzmocniona antypoślizgowa, łatwo zmywalna, połączenie szczelne z pokryciem boków typu „wanna” |  |
|  |  | Ściany boczne wzmocnione (min lewa ściana) przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego |  |
|  |  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcy |  |
|  |  | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach bocznych |  |
|  |  | Energooszczędne oświetlenie neonowe umieszczone w górnej części przedziału medycznego – min 4 lamp |  |
|  |  | Punktowe oświetlenie halogenowe zamocowane w suficie nad noszami, obrotowe – min. 1 szt |  |
|  |  | Sufitowe uchwyty do płynów infuzyjnych min. 2 szt |  |
|  |  | Instalacja tlenowa : centralna instalacja tlenowa z punktem poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej, uchwyt na butle tlenową min.1 szt, butla tlenowa 10 l z reduktorem umożliwiającym montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, przepływomierz z nawilżaczem |  |
|  |  | Minimum 2 gniazda 12 V z wtykami umieszczone na ścianie do podłączenia elektrycznego sprzętu medycznego |  |
|  |  | Zestaw szafek na drobny sprzęt medyczny umieszczone na ścianie, zabezpieczone przed otwieraniem w czasie jazdy (wykonane z wysokiej klasy płyt z tworzywa sztucznego) |  |
|  |  | Fotel na prawej ścianie, obrotowy, wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane oparcie i składane siedzisko, pokryty łatwo zmywalną tapicerką |  |
|  |  | Fotel obrotowy w zakresie 360 stopni u wezgłowia noszy przy ścianie działowej, wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane oparcie i składane siedzisko, pokryty łatwo zmywalną tapicerką |  |
| 11. | Ogrzewanie i wentylacja przedziału medycznego | Ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik - nagrzewnica |  |
|  |  | Niezależne od pracy silnika ogrzewanie przedziału medycznego z regulacją temperatury (termostatem) - wodne |  |
|  |  | Dwu parownikowa klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy |  |
|  |  | Instalacja nawiewno - wywiewna |  |
|  |  | Automatyczny system regulacji temperatury utrzymujący żądaną ustawioną temperaturę przez system chłodzący lub grzewczy |  |
| 12. | Wyposażenie medyczne | Nosze samojezdne monoblokowe z systemem automatycznego składania rozkładania, udźwig min. 200kg, pasy bezpieczeństwa, składane poręczę boczne, możliwość uniesienia oparcia pleców w zakresie 0-70 stopni, możliwość uniesienia oparcia nóg do pozycji przeciwwstrząsowej, cztery koła skrętne, możliwość mycia i dezynfekcji, spełniające warunki normy PN-EN 1865 |  |
| 13. | Gwarancja | Gwarancja od dnia przekazania do użytku zamawiającemu bez limitów przebiegu kilometrów na okres: |  |
|  |  | a) gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne min. 2 lata, |  |
|  |  | b) gwarancja na perforację blach nadwozia min, 7 lat, |  |
|  |  | c) gwarancja na powłokę lakierniczą min. 3 lata |  |
|  |  | d) gwarancja na opony min, 2 lata |  |
| 14. | Homologacja | dla pojazdu bazowego i pojazdu skompletowanego jako typ A2 zgodnie z normą PN-EN 1789 |  |
| 15. | Ubezpieczenie | OC, AC, NW, Asistance na okres 12 miesięcy |  |

Informacje dodatkowe:

Powyższe warunki i parametry są wymagane, nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny „Parametry oferowane (kolumnę wypełnia Wykonawca)”  powyższej tabeli.