Załącznik nr 6 do SIWZ

Zadanie nr 1 – Kardiomonitor 4 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,5 kg Sprzęt fabrycznie nowy (nie powystawowy) – rok produkcji 2018 lub 2019 | Tak |  |
| 2. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia oraz w kieszeń na akcesoria. | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 5. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |
| 9. | Pomiar EKG | Tak |  |
| 9.1 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Tak, podać |  |
| 9.2 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
| 9.3 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak, podać |  |
| 9.4 | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.. | Tak, podać |  |
| 9.5 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
| 9.6 | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak, podać-wymienić |  |
| 9.7 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |
| 9.8 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  | 3 | Rok produkcji 2016 lub 2017 | Tak |  |
| 9.9 | Monitorowanie odcinka QT | Tak |  | 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9.10 | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | Tak |  | I | Wymagania ogólne: |  |  |
| 10. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |  |  |  |  |
| 11. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | Ta, podać |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Alarm desaturacji | Tak |  |  |  |  |  |
| 12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | Tak |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | Tak |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |  |  |  |  |
| 13. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |  |  |  |  |
| 14. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe kompatybilne z kardiomonitorami iMEC. | Tak |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Mankiet do pomiaru NIBP: mały, średni, duży | Tak |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Czujnik temperatury powierzchniowy | Tak |  |  |  |  |  |
| 15. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak |  |  |  |  |  |
| 16. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |  |  |  |  |
| 17. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |  |  |  |  |  |
| 18. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |  |  |  |  |
| 19. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |  |  |  |  |
| 20. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |  |  |  |  |
| 21. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. | Tak, podać |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |  |  |  |  |
| 22. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |  |  |  |
| 22.5 | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |  |  |  |  |
| 22.6 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | Tak |  |  |  |  |  |
| 23. | Monitor wyposażony w port USB | Tak |  |  |  |  |  |
| 24. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |  |  |  |  |
| 25. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |  |  |  |  |
| 26. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |  |  |  |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)

Zadanie nr 2 – Defibrylator  1szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 2. | Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak |  |
| 3. | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 4. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | Tak |  |
| 5. | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | Tak |  |
| 6. | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | Tak |  |
| 7. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Do 24 poziomów – 0pkt Powyżej 24 poziomów – 10pkt |  |
| 8. | Czas ładowania do energii 200 J | Do 5 sekund – 10pkt Powyżej 5 sekund – 0pkt |  |
| 9. | Ekran monitora kolorowy | Tak |  |
| 10. | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak |  |
| 11. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | Tak |  |
| 12. | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 13. | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem | Do 6kg – 10pkt Powyżej 6kg – 0pkt |  |
| 14. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 15. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak |  |
| 16. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | Tak |  |
| 17. | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 18. | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak |  |
| 19. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | Tak |  |
| 20. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | Tak |  |
| 21. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | Tak |  |
| 22. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do (mA) | Do 170 mA – 0pkt Powyżej 170 mA – 10pkt |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy o saturacje krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń | Tak |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie | Tak |  |
| 25. | Sprzęt fabrycznie nowy (nie powystawowy) – rok produkcji 2018 lub 2019 | Tak |  |
| 26. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..…………………….

Podpis Wykonawcy

Zadanie nr 3 – Respirator  1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia Sprzęt fabrycznie nowy (nie powystawowy) – rok produkcji 2018 lub 2019 | TAK |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 2 | Respirator stacjonarno-transportowy | TAK |  |
| 3 | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
| 4 | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK |  |
| 5 | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
| 6 | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi). Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg | TAK |  |
| 7 | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz | TAK |  |
| 8 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 120 minut | TAK Podać czas pracy |  |
| II | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
| 9 | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 10 | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 11 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |
| 12 | CMV/ Assist | TAK |  |
| 13 | V-SIMV, P-SIMV | TAK |  |
| 14 | CPAP/PSV | TAK |  |
| 15 | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
| 16 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 17 | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
| 18 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i podobne | TAK |  |
| 19 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
| 20 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | TAK |  |
| 21 | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |
| 22 | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |
| 23 | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| 24 | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej | TAK |  |
| III | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
| 25 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |
| 26 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml | TAK |  |
| 27 | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s | TAK |  |
| 28 | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | TAK |  |
| 29 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
| 30 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
| 31 | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cmH2O | TAK |  |
| 32 | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | TAK |  |
| 33 | PEEP minimalny zakres 1 – 45 cmH2O | TAK |  |
| 34 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK |  |
| 35 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-45 cmH2O | TAK |  |
| 36 | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
| 37 | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
| 38 | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |
| 39 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 15 l/min | TAK |  |
| 40 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres -0,5 – -10 cmH2O | TAK |  |
| 41 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 80 [%] | TAK |  |
| IV | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |
| 42 | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora | TAK Opisać, podać przekątną ekranu |  |
| 43 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 44 | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 45 | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK |  |
| 46 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 47 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 48 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
| 49 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 50 | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
| 51 | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |
| 52 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
| 53 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| 54 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 55 | Ciśnienie plateau | TAK |  |
| 56 | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |
| 57 | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
| 58 | Pomiar podatności dynamicznej |  |  |
| 59 | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |
| 60 | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK |  |
| 61 | Pomiar P0.1 | TAK |  |
| 62 | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
| 63 | Pomiar pracy oddechowej WOB | TAK |  |
| 64 | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |
| 65 | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK |  |
| 66 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
| 67 | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |
| 68 | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | TAK |  |
| 69 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 72 godzin | TAK |  |
| V | ALARMY |  |  |
| 70 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 71 | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 72 | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
| 73 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) |  |  |
| 74 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 75 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 76 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 77 | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
| 78 | Bezdechu | TAK |  |
| 79 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
| 80 | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń | TAK |  |
| VI | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
| 81 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK Opisać |  |
| 82 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej na ekranie respiratora | TAK |  |
| 83 | Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
| 84 | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
| 85 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |
| 86 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
| 87 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
| 88 | Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora | TAK |  |
| 89 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK |  |
| 90 | Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: 1 – 60 min. | TAK |  |
| 91 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
| 92 | Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej | TAK |  |
| 93 | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
| 94 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK |  |
| VII | POZOSTAŁE |  |  |
| 95 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 96 | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK |  |
| 97 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak

danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz

gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………….

Podpis Wykonawcy

Zadanie nr 4 – Aparat USG 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy (nie powystawowy) – rok produkcji 2018 lub 2019 | TAK |  |
|  | Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i posiadający autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Do potwierdzenia stosownym dokumentem na ewentualne wezwanie Zamawiającego na podstawie zapisu pkt 4.3 rozdziału IX SIWZ. | TAK, podać |  |
| II | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |
|  | Aparat przewoźny, mobilny na czterech skrętnych kołach o wadze max. 55 kg | TAK, podać |  |
|  | Monitor kolorowy LCD z matrycą IPS, min. 19” o rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do jednoczesnego przyłączenia głowic obrazowych | TAK, podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na panelu | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania własnych ustawień użytkownika tzw. presetów | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla obrazu 2D i CD min. 1200 klatek | TAK, podać |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 65 000 | TAK, podać |  |
|  | Wartość całościowej dynamiki systemu min. 270 dB | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu od 1,0 do 12,0 MHz określony poprzez częstotliwości fundamentalne pracy głowic ultrasonograficznych współpracujących z oferowanym aparatem | TAK, podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min.500 GB | TAK, podać |  |
|  | Nagrywarka DVD/CD wbudowana w aparat | TAK |  |
|  | Porty USB na potrzeby archiwizacji oraz podłączenia zewnętrznych urządzeń min. 3 porty | TAK, podać |  |
|  | Złącze standardu USB 3.0 do archiwizacji obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i obrazów statycznych na dysku aparatu oraz DVD/CD i pamięci typu Pendrive | TAK |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Drukarka czarno-biała małego formatu, wbudowana w aparat | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do drukowania raportów z badań | TAK |  |
|  | Wyjście sygnału HDMI | TAK |  |
| III | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Tryb B-Mode (2D) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Zakres głębokości penetracji min. od 1 do 30 cm | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1100 Hz | TAK, podać |  |
|  | Jednoczesny wybór min. 8 stref ogniskowania wiązki nadawczej | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC min. 8 poziomów | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego wiązki (LGC) | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera Kolorowego (CD) | TAK |  |
|  | Podział ekranu na dwa obrazy z możliwością wyświetlania na ekranie jednocześnie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu 2D+2D/CD | TAK |  |
|  | Power Doppler (PD) oraz Power Doppler z detekcją kierunku przepływu | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Spektralny (PW) | TAK |  |
|  | Regulacja szerokości bramki Dopplera PW min. 0,8 – 25 mm | TAK, podać |  |
|  | Tryb duplex (2D + PW) | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (2D + CD/PD + PW) | TAK |  |
|  | Tryb dual (2D+2D) | TAK |  |
|  | Tryb M-mode | TAK |  |
| IV | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym min 15-stopniowe | TAK, podać |  |
|  | Bezstratne powiększenie obrazu z optymalizacją rozdzielczości | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego - TGC) | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic dostępna na wszystkich głowicach convex i liniowych. Wymóg pracy dla trybów: 2D THI Duplex | TAK |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy plamkowe oraz poprawiające rozdzielczość kontrastową | TAK |  |
| V | Oprogramowanie pomiarowe |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietami obliczeniowymi: badania jamy brzusznej, badania mięśniowo-szkieletowe, badania małych narządów i narządów powierzchniowych, badania pediatryczne, kardiologiczne, ginekologiczno-położnicze | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
|  | Programy pomiarów: Minimum 8 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość | TAK, podać |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju badania z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy | TAK |  |
|  | Możliwość dołączenia obrazów do raportu | TAK |  |
| VI | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
| 1. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica liniowa do badań małych narządów | TAK, podać |  |
| 1.1 | Zakres częstotliwości min. 4.0 – 12.0 MHz | TAK, podać |  |
| 1.2 | Szerokość czoła głowicy max. 40 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym | TAK, podać |  |
| 1.3 | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 256 | TAK, podać |  |
| 1.4 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 1.5 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 2. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica konweks do badań brzusznych | TAK, podać |  |
| 2.1 | Zakres częstotliwości min. 2.0 – 5.0 MHz | TAK, podać |  |
| 2.2 | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 256, kąt pola obrazowania głowicy min. 65° | TAK, podać |  |
| 2.3 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 2.4 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 3. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica sektorowa | TAK, podać |  |
| 3.1 | Zakres częstotliwości min. 1.0 – 4.0 MHz | TAK, podać |  |
| 3.2 | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 128, kąt pola obrazowania głowicy min. 90° | TAK, podać |  |
| 3.3 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| VII | Możliwości rozbudowy dostępne na dzień składania ofert |  |  |
| 1. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica endowaginalna do badań ginekologicznych | TAK |  |
| 1.1 | Zakres częstotliwości min. 4.0 – 9.0 MHz | TAK |  |
| 1.2 | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 256, kąt pola obrazowania głowicy min. 178° | TAK |  |
| 1.3 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 1.4 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o funkcję opracowania protokołów badań ułatwiającego przebieg badania poprzez automatyczną zmianę widoków, automatyczne dodawanie adnotacji i generowanie raportu | TAK |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o automatyczną optymalizację widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) oraz automatyczną optymalizację trybu Dopplera Kolorowego | TAK |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o automatyczną opcję uzyskiwania twarzy płodu z obrazu 3/4D poprzez usunięcie nadmiaru tkanek za pomocą jednego klawisza. | TAK |  |
| VIII | Gwarancja i serwis | TAK |  |
| 1. | Gwarancja producenta sprzętu min. 24 miesiące (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) | TAK |  |
| 2. | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne. | TAK/NIE |  |
| 3. | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK |  |
| 4. | Instrukcja w języku polskim / dostawa z aparatem / | TAK |  |
| 5. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego wykonane przez specjalistę aplikacyjnego producenta oferowanego sprzętu | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Zadanie nr 5 – Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych 2 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |
| 1 | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych. Sprzęt fabrycznie nowy (nie powystawowy) – rok produkcji 2018 lub 2019 | TAK |  |
| 2 | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. | TAK |  |
| 3 | System zapewniający „suche grzanie” - bez udziału wody lub innych płynów. | TAK |  |
| 4 | Urządzenie posiadające zintegrowany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
| 5 | Wymiennik ciepła, w postaci sterylnego przewodu przedłużającego dostępnego w min. 3 różnych wersjach: - zestaw o długości 460cm ze złączem luer, z pułapką pęcherzyków, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym, - zestaw o długości 460cm ze złączem luer, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym, - zestaw o długości 350cm ze złączem luer, zaciskiem rolkowym | TAK, wymienić |  |
| 6 | Po włączeniu urządzenia domyślna temperatura wynosi 38.50C | TAK |  |
| 7 | Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury płynu 38.50C od temperatury pokojowej max. 1 minuta. | TAK |  |
| 8 | Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem. | TAK |  |
| 9 | Masa urządzenia max. 2.0 kg. | TAK |  |
| 10 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 228mm x 228mm x 132mm (Szerokość x wysokość x głębokość ) | TAK |  |
| 11 | Urządzenie Klasy 1, uziemione, Typ B, sprzęt odporny na wilgoć – klasa IPX4. | TAK |  |
| 12 | Przystosowany do pracy ciągłej. | TAK |  |
| 13 | Kompatybilność elektormagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 - sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1) potwierdzone instrukcją obsługi | TAK |  |
| 14 | Kontrola alarmów po każdorazowym podłączeniu do sieci elektrycznej oraz samoczynny test funkcji urządzenia podczas rozpoczęcia ogrzewania sygnalizowany sygnałem akustycznym. | TAK, opisać |  |
| 15 | Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura płynu spadnie poniżej < 36.5° C | TAK, opisać |  |
| 16 | Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie: powyżej 42oC wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. | TAK, opisać |  |
| 17 | Zestawy podgrzewające mogą być używane do ciśnienia 300mmHg – potwierdzone instrukcją używania aparatu | TAK |  |
| 18 | Możliwość ustawienia, regulacji temperatury płynu w zakresie od 37 do 410C. Skok co 0.50C. | TAK |  |
| 19 | Tolerancja w dokładności ustawienia temperatury po jej ustabilizowaniu max. 0.50C. | TAK |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Tolerancja w dokładności ustawienia temperatury po jej ustabilizowaniu max. 0.50C. | TAK |  |
| 22 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Zadanie nr 6 – Pulsoksymetr  2 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pulsoksymetr przenośny do krótkotrwałego monitorowania pulsu i saturacji pacjenta z systemem tłumienia artefaktów. | TAK |  |
| 1 | Urządzenie przystosowane do pracy z pacjentami neonatologicznymi, pediatrycznymi i dorosłymi. Sprzęt fabrycznie nowy (nie powystawowy) – rok produkcji 2018 lub 2019 | TAK |  |
| 2 | Wbudowany system tłumienia artefaktów pomiarowych | TAK |  |
| 3 | Urządzenie złożone z centralnej jednostki monitorującej oraz podłączanego kablem czujnika pomiarowego - możliwość szybkiej wymiany czujnika | TAK |  |
| 4 | Możliwość późniejszego wyposażenia urządzenia w różne czujniki saturacji zarówno wielo jak i jednorazowe | TAK |  |
| 5 | Wyposażone w wyświetlacz, typu TFT pokazujący: wartości pomiarów saturacji, pulsu, słupkowy wskaźnik siły pulsu, krzywą pletyzmograficzną | TAK |  |
| 6 | Minimum 3 możliwe tryby pracy wyświetlacza: “duże cyfry”, wartości cyfrowe+krzywa pletyzmograficzna, tryb prezentacji zapisanych trendów. | TAK |  |
| 7 | Każdy z mierzonych parametrów reprezentowany innym kolorem. | TAK |  |
| 8 | Zasilanie za pomocą 2 baterii typu AA zapewniające min. 22 godzin ciągłej pracy | TAK, podać |  |
| 9 | Ton odzwierciedlający częstość pulsu zależny od wartości saturacji | TAK |  |
| 10 | Wszystkie przyciski do obsługi urządzenia zintegrowane w obudowie | TAK |  |
| 11 | Wymiary urządzenia: 130x65x22mm | TAK, podać |  |
| 12 | Maksymalna waga urządzenia: 130g z bateriami | TAK, podać |  |
| 13 | Zakres pomiaru saturacji min.: 0-99% | TAK, podać |  |
| 14 | Zakres pomiaru pulsu min.: 30-250 min-1 | TAK, podać |  |
| 15 | Możliwość transmisji danych w trakcie pracy urządzenia poprzez port podczerwieni | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie standardowe: baterie, czujnik saturacji klipsowy dla dorosłych | TAK |  |
| 17 | Dokładność pomiaru saturacji: |  |  |
|  | - dorośli - +/-2% w zakresie 70-99% | TAK, podać |  |
|  | - dzieci - +/- 3% w zakresie 70-99% | TAK, podać |  |
| 18 | Dokładność pomiaru pulsu +/-1% | TAK, podać |  |
| 19 | Wbudowana pamięć zmierzonych wartości na min. 55 godzin pracy. Interwał zapisu min. 6 sekund | TAK |  |
| 20 | Obudowa urządzenia o właściwościach antybakteryjnych np. zatopione jony srebra | TAK |  |
| 21 | Gwarancja min. 24 miesiące na całość urządzenia wraz z czujnikami pomiarowymi | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………….

Podpis Wykonawcy

Zadanie nr 7 – Kapnograf  2 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Opis parametrów |  |  |
| 1. | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V /50 Hz lub zasilanie samochodowe 12V | TAK |  |
| 2. | Kapnograf stacjonarno-przenośny z ekranem min 6”. Możliwością wyświetlania parametrów w min. 3 trybach ekranu | TAK |  |
| 3. | Tryb pracy: dla dorosłych, dzieci, noworodków | TAK |  |
| 4. | Aparat do monitorowania etCO2 w strumieniu bocznym z możliwością rozbudowy o pomiar EKG,SpO2, NIBP | TAK |  |
| 5. | Panel z przyciskami funkcyjnymi i wskaźnikami parametrów na przedniej płycie aparatu | TAK |  |
| 6. | Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu z możliwością zawieszenia na ramie łóżka | TAK |  |
| 7. | Ustawienia granic alarmów wszystkich parametrów | TAK |  |
| 8. | Regulacja głośności alarmów min 6 poziomów | TAK, podać 6 poziomów- 0 pkt Więcej niż 6 poziomów- 5 pkt |  |
| 9. | Wyświetlany cyfrowy pomiar wartości etCO2 z przebiegiem falowym | TAK |  |
| 10. | Wyświetlana częstość oddechu | TAK |  |
| 11. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla wartości kapnografii | TAK |  |
| 12. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla wartości awRR | TAK |  |
| 13. | Alarm wizualny i dźwiękowy bezdechu | TAK |  |
| 14. | Alarm wizualny i dźwiękowy rozładowania wewnętrznego akumulatora | TAK/NIE TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 15. | Sygnalizacja odłączenia czujnika | TAK/NIE TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 16. | Wyciszenie alarmów w min zakresie. 30-120 sekund | TAK |  |
| 17. | Wyświetlane komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Możliwość ustawienia i zapamiętania granic alarmowych dla etCO2 oraz awRR, zgodnie z wymaganiami/potrzebami użytkownika | TAK |  |
| 19. | Waga z akumulatorem: max 1 kg | TAK |  |
| 20. | Wymiary maksymalne szerokość x głębokość x wysokość: 245mm x 84mm x 85 mm | TAK |  |
| 21. | Zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora na minimum 4 godziny pracy | TAK |  |
| 22. | Czas ładowania akumulatora do pełnej mocy: maksymalnie 6 godzin | TAK |  |
| 23. | Aparaty z wyświetlaczem LCD lub LED min. 6” z wyświetlaczem krzywej kapnografii , przegląd trendów min 120 godzin | TAK |  |
| 24. | Regulacja jasności wyświetlacza min. 5 poziomów | TAK |  |
| 25. | Minimalny zakres pomiaru końcowo wydechowego CO2: 0-150 mmHg | TAK |  |
| 26. | Dokładność pomiaru w minimalnym zakresie: 0-40 mmHg ±2 mmHg 41-70 mmHg ±5 % 71-100 mmHg ±8 % 101-150 mmHg ±10 % | TAK |  |
| 27. | Minimalny zakres pomiaru awRR: 2 do 150 odd./min. | TAK |  |
| II | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1. | Linia pomiarowa -1 szt. | TAK |  |
| 2. | Sprzęt fabrycznie nowy (nie powystawowy) – rok produkcji 2018 lub 2019 | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Zadanie nr 8 – Zestaw do trudnej intubacji  1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video laryngoskop bezprzewodowy z kolorowym wyświetlaczem TFT/LCD o przekątnej 3,5” | TAK |  |
| 2 | Wyświetlacz obrotowy w płaszczyźnie pionowej i poziomej | TAK |  |
| 3 | Źródło światła podwójne UV/LED białe, tradycyjne białe światło LED oraz UV - pozwala to uzyskać doskonały obraz naturalnej barwy bez prześwietleń | TAK |  |
| 4 | Szafirowe szkiełko w oknie kamery posiada elektryczny element grzejny obiektywu, który zapewnia ochronę przed zaparowywaniem Anti-Fog | TAK |  |
| 5 | Kamera CMOS | TAK |  |
| 6 | Wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |
| 7 | Urządzenie zasilane akumulatorem litowym o standardowym czasie działania ok. 2 godzin | TAK |  |
| 8 | Ergonomiczna, lekka, aluminiowa rękojeść z głębokimi wytłoczeniami pod palce | TAK |  |
| 9 | Trzpień łączący z łyżkami wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 10 | Odporność na upadki z wysokości min. 1m | TAK |  |
| 11 | Dostępne łyżki jednorazowe, biologicznie czyste | TAK |  |
| 12 | Zintegrowana cyfrowa nagrywarka video wraz z kartą pamięci SD o pojemności min. 4 GB | TAK |  |
| 13 | Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć | TAK |  |
| 14 | Gotowy do użytku po włączeniu zasilania | TAK |  |
| 15 | Łyżki wielokrotnego użytku typu Mac rozmiar 3 i 4 z system video oraz podwójnym źródłem światła UV i LED białe | TAK |  |
| 16 | Możliwość laryngoskopii bezpośredniej | TAK |  |
| 17 | Możliwość użycia łyżek do trudnych intubacji | TAK |  |
| 18 | Możliwość zastosowania łyżek wielorazowego użytku jak również łyżek/prowadnic do łyżek jednorazowego użytku | TAK |  |
| 19 | Videolaryngoskop dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 20 | Zestaw zawiera: 3,5 cala wyświetlacz mocowany na rękojeści, zintegrowaną cyfrową nagrywarkę video wraz z kartą pamięci, ładowarkę i wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania z sieci 230V, aluminiową rękojeść z głębokimi wytłoczeniami pod palce, łyżki wielokrotnego użytku typu Mac w rozmiarze 3 i 4 (po 1 szt.) z systemem video oraz podwójnym światłem UV/LED | TAK, opisać |  |
| 21 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 22 | Sprzęt fabrycznie nowy (nie powystawowy) – rok produkcji 2018 lub 2019 | TAK |  |

UWAGA:  Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne           i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Zadanie nr 9 – Zestaw do intubacji i wentylacji  2 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw laryngoskopowy do trudnej intubacji dla dorosłych wielorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi rękojeść krótka i dwóch łyżek typu McCoy w rozmiarze 3 i 4. Rękojeść krótka wykonana z nierdzewnej stali, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona nakrętką, umożliwiająca dostęp do baterii. W rękojeści można dokonać samodzielnego demontażu żarówki. Rękojeść jest przeznaczona do sterylizacji (bez żarówki i baterii). Wyraźnie jest oznaczona nazwa Producenta i określenie światła LED. Rękojeść zasilana za pomocą baterii - R14. Średnica rękojeści - 30 mm. Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, wielorazowa, typ McCoy, w rozmiarze 3 i 4 (po jednej z każdego rozmiaru). Światłowód zakryty, zatopiony w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu, ruchoma końcówka do podnoszenia nadgłośni. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki oraz nazwy producenta na korpusie łyżki. Produkt przeznaczony do sterylizacji parowej 134 st. C. | Tak |  |
| 2. | Zestaw laryngoskopowy LED dla dorosłych wielorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi rękojeść i trzy łyżki typu McIntosh. Rękojeść wykonana z nierdzewnej stali, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona nakrętką, umożliwiająca dostęp do baterii. W rękojeści można dokonać samodzielnego demontażu żarówki. Rękojeść jest przeznaczona do sterylizacji (bez żarówki i baterii). Wyraźnie jest oznaczona nazwa Producenta i określenie światła LED. Rękojeść zasilana za pomocą baterii R14 - 2 szt. Średnica rękojeści - 30 mm. Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, wielorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 2, 3, 4. Światłowód zakryty, zatopiony w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki oraz nazwy producenta na korpusie łyżki. Całość umieszczone w niebieskiej walizce. | Tak |  |
| 3. | Zestaw laryngoskopowy LED wielorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi rękojeść krótka i łyżki typu Miller. Rękojeść krótka wykonana z nierdzewnej stali, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona nakrętką, umożliwiająca dostęp do baterii. W rękojeści można dokonać samodzielnego demontażu żarówki. Rękojeść jest przeznaczona do sterylizacji (bez żarówki i baterii). Wyraźnie jest oznaczona nazwa Producenta i określenie światła LED. Rękojeść zasilana za pomocą baterii R14. Średnica rękojeści - 30 mm. Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, wielorazowa, typ Miller. Rozmiary 00, 0, 1, 2. Światłowód zakryty, zatopiony w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki oraz nazwy producenta na korpusie łyżki. | Tak |  |
| 4. | Zestaw laryngoskopowy z podwójnym światłem LED/UV dla dorosłych wielorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi rękojeść krótka i łyżki typu Mcintosh. Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, wielorazowego użytku, rozmiary łyżek: MacIntosh: 3, 4 - wszystkie łyżki muszą pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana lekkiego stopu metalu. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z lekkiego stopu metalu, który po połączeniu z rękojeścią jedno- lub wielorazowego użytku, daje mocne, skupione podwójne światło LED/UV. Światłowód osłonięty, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki. Rękojeść do laryngoskopu z frezami zapewniającymi pewny chwyt, oznakowanie rękojeści w kolorze fioletowym. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła, zapewniająca podwójne światło LED/UV, stanowiąca ogniwo zasilające. | Tak |  |
| 5. | Resuscytator wielokrotnego użytku dla noworodków, objętość 280ml, w zestawie dwie maski dla noworodków, rozmiar oznaczony: 0, 1, rezerwuar tlenowy objętość 2500ml. Dla pacjentów <7 kg. Produkt przeznaczony do sterylizacji parowej 134 st. C. | Tak |  |
| 6. | Resuscytator wielokrotnego użytku dla dzieci, objętość 500ml, w zestawie dwie maski dla dzieci, rozmiar oznaczony: 2, 3, rezerwuar tlenowy objętość 2500ml. Dla pacjentów 7-30 kg. Produkt przeznaczony do sterylizacji parowej 134 st. C. | Tak |  |
| 7. | Resuscytator wielokrotnego użytku dla dorosłych, objętość 1600ml, w zestawie dwie maski dla dzieci, rozmiar oznaczony: 4, 5, rezerwuar tlenowy objętość 2500ml. uchwyt do przenoszenie Dla pacjentów powyżej 30 kg. Produkt przeznaczony do sterylizacji parowej 134 st. C. | Tak |  |
| 8. | Prowadnica do trudnych intubacji, materiał o właściwościach poślizgowych, elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości, skalowana co 1cm, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie, w sztywnym futerale, bez letaksu, bez ftalanów, Jałowa. Długość 600mm | Tak |  |
| 9. | Sprzęt fabrycznie nowy (nie powystawowy) – rok produkcji 2018 lub 2019 | Tak |  |
| 10. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw laryngoskopowy do trudnej intubacji dla dorosłych – wg opisu poz. 1 | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Zestaw laryngoskopowy LED dla dorosłych – wg opisu poz. 2 | 2 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | Zestaw laryngoskopowy LED - wg opisu poz. 3 | 2 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | Zestaw laryngoskopowy z podwójnym światłem LED/UV – wg opisu w poz. 4 | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | Resuscytator wielokrotnego użytku dla noworodków – wg opisu poz. 5 | 2 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 6 | Resuscytator wielokrotnego użytku dla dzieci – wg opisu poz. 6 | 2 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 7 | Resuscytator wielokrotnego użytku dla doroslych - wg opisu poz. 7 | 2 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 8 | Prowadnica do trudnych intubacji – wg opisu poz. 8 | 2 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy