Załącznik nr 6 do SIWZ

Zadanie nr 5 – Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej |  |  |
| 1. | Urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (CPM stawu kolanowego i biodrowego) | Tak |  |
| 2. | Mobilizacja stawu biodrowego i kolanowego | Tak |  |
| 3. | Automatyczne zwiększenie wyprostu | Tak |  |
| 4. | Automatyczne zwiększenie zgięcia | Tak |  |
| 5. | Przerwa w trakcie wyprostu | Tak |  |
| 6. | Przerwa w trakcie zgięcia | Tak |  |
| 7. | Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu | Tak |  |
| 8. | Regulacja siły oporu | Tak |  |
| 9. | Regulacja czasu trwania ćwiczeń | Tak |  |
| 10. | Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia | Tak |  |
| 11. | Funkcja rozgrzewki „Warm up” | Tak |  |
| 12. | Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia | Tak |  |
| 13. | Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu | Tak |  |
| 14. | Regulacja podpory stopy | Tak |  |
| 15. | Limit automatycznego wzrostu zgięcia | Tak |  |
| 16. | Limit automatycznego wzrostu wyprostu | Tak |  |
| 17. | Zakres ruchu w stawie biodrowym minimum: 7( ( 115( | Tak |  |  |  |  |  |
| 18. | Zakres ruchu w stawie kolanowym minimum: -10( ( 120( | Tak |  |  |  |  |  |
| 19. | Siła min: 0-40 kg (+/-5%) 20 kg 0-20 kg | Tak |  |  |  |  |  |
| 20. | Prędkość ruchu minimum: 0.8(/sekundę ( 3,5(/sekundę | Tak |  |  |  |  |  |
| 21. | Możliwość pracy obu kończyn bez zmiany ustawień szyny | Tak |  |  |  |  |  |
| 22. | Konsola oraz programowalny pilot | Tak |  |  |  |  |  |
| 23. | Możliwość zastosowania przystawki do terapii kończyn mniejszych niż 72cm | Tak |  |  |  |  |  |
| 24. | Urządzenie elektryczne zasilane napięciem 230 V 60 Hz | Tak |  |  |  |  |  |
| 25. | Stabilne urządzenie o wadze max: 12 kg | Tak |  |  |  |  |  |
| 26. | Pilot start- stop | Tak |  |  |  |  |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Zadanie nr 6 – Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyn górnych /ew. samego stawu barkowego 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyn górnych/ew. samego stawu barkowego |  |  |
| 1. | Fotel pacjenta o miękkim obiciu w pełni dezynfekowalnym z regulowaną pozycją oparcia pleców i zdrowego ramienia, ze stabilizacją obręczy barkowej zapobiegającej kompensacji ruchów przez pacjenta: wyposażony w kółka transportowe | Tak |  |
| 2. | Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami wysokości osi stawów, długości ramienia, przedramienia, kąta pochylenia ułatwiające personelowi medycznemu codzienne i wielokrotne stosowanie | Tak |  |
| 3. | Mobilizacja bierna zsynchronizowana wielopłaszczyznowo, zgodna ż koncepcją PNF (Propriocaptlve Neuramuseuiar Facilitation), gwarantująca nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu kończyny z naciskiem na wykorzystanie go w aktywności dnia codziennego (np. czesanie, golenie, mycie, czy jedzenie) | Tak |  |
| 4. | Zakres ruchu w stawie barkowym przywiedzenie/odwodzenie co najmniej od 30 o do 175o | Tak |  |
| 5. | Zakres ruchu w stawie barkowym prostowanie/zginanie co najmniej od 30 o do 175 o | Tak |  |
| 6. | Zakres ruchu w stawie barkowym podnoszenie co najmniej od 30 o do 175 o w pozycji siedzącej | Tak |  |
| 7. | Zakres ruchu w stawie barkowym rotacja wewnętrzna/rotacja zewnętrzna co najmniej od -90 o do +90 o | Tak |  |
| 8. | Zakres ustawień w stawie barkowym przywiedzenie poziome / odwodzenie poziome co najmniej od 0 o do 120 o | Tak |  |
| 9. | Zakres ruchu w stawie łokciowym prostowanie / zginanie co najmniej od -5 o (przeprost) do 140 o | Tak/nie |  |
| 10. | Zakres ruchu w stawie łokciowym pronacja / supinacja co najmniej od -90 o do +90 o | Tak/nie |  |
| 11. | Zakres ruchu w stawie nadgarstka prostowanie co najmniej do 90” / zginanie co najmniej do 90 o | Tak/nie |  |
| 12. | Zakres ruchu w stawie nadgarstka ulnaryzacja co najmniej do 90 o / radializacja co najmniej do 90 o | Tak/nie |  |
| 13. | Ruchy złożone wieloosiowe nadgarstka - połączenie ruchów co najmniej w S płaszczyznach ustawień w zakresie od -90 o do +90 o | Tak/nie |  |
| 14. | Możliwość prowadzenia terapii u jednego, dwóch lub trzech różnych pacjentów jednocześnie | Tak |  |
| 15. | Sekwencyjne programy terapii realizujące naprzemiennie ruchy izolowane, powtarzane oscylacyjnie krańcowe zakresy ruchów oraz program rozgrzewki (rozluźnienie spastyczności) | Tak |  |
| 16. | Automatyczne poszerzenie ruchu w wybranym kierunku odwodzenia/podnoszenia, rotacji wewnętrznej/zewnętrznej, zginania/prostowania, supinacji/pronacji, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania urządzenia na kończynę pacjenta | Tak |  |
| 17. | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w co najmniej 20 poziomach siły oddziaływania | Tak |  |
| 18. | Kontrola wszystkich parametrów terapii za pomocą pilotów sterujących z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów z obsługą intuicyjną z zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz umożliwiającą monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na podświetlanym wyświetlaczu LCD-TFT 320x240 pikseli z regulacja kontrastu | Tak |  |
| 19. | Dokumentacja przebiegu osiągów terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej oddzielnie dla każdej z płaszczyzn ruchu dla poszczególnego pacjenta. | Tak |  |
| 20. | Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta min. 5 szt., z możliwością przeniesienia wyników terapii do PC | Tak |  |
| 21. | Para bezprzewodowych mankietów kompresyjnych przeciwzakrzepowych z możliwością transferu danych USB | Tak |  |
| 22. | Klasyfikacja urządzenia zgodna z obowiązującą normą IEC/EN 60601-1 | Tak |  |
| 23. | II klasa ochronności przed porażeniem prądem ochrona przed wilgocią iP-21 | Tak |  |
| 24. | Kompatybilność elektromagnetyczna zgodna z normami IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1- 11:2010 | Tak |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektryczna szyna do ćwiczeń kończyn górnych/ew. samego stawu barkowego | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Zadanie nr 10 – zestaw 1: Urządzenie do laseroterapii 1 aparat + 1 leżanka + 2 taborety zwykłe + 2 szt. okularów ochronnych 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Urządzenie do laseroterapii |  |  |
| 1. | Moc maksymalna w trybie ciągłym 7W | Tak |  |
| 2. | Długość fali: 810nm, 980nm - jednocześnie | Tak |  |
| 3. | Tryby pracy: ciągły, impulsowy, pojedynczy impuls | Tak |  |
| 4. | Moduł kalibracji wbudowany w aparat | Tak |  |
| 5. | Bank jednostek chorobowych min 38 | Tak |  |
| 6. | Encyklopedia terapii z kolorowymi rysunkami anatomicznymi - minimum 38 | Tak |  |
| 7. | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych procedur terapeutycznych – minimum 200 | Tak |  |
| 8. | Kartoteka pacjentów z możliwością przypisywania terapii do pacjenta | Tak |  |
| 9. | Nakładka dystansowa na aplikator mocowana magnetycznie, średnica 30mm | Tak |  |
| 10. | Wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |
| 11. | Obsługa za pomocą sterownika nożnego | Tak |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o moduł fali uderzeniowej o ciśnieniu do 5 barów i częstotliwości 22Hz | Tak |  |
| 13. | Zasilanie 230V / 50-60 Hz, 115V/ 50-60Hz | Tak |  |
| 14. | Klasa lasera IV | Tak |  |
| 15. | Klasa ochronności IIb | Tak |  |
| 16. | Laser diodowy | Tak |  |
| 17. | Światło nawigacyjne (Klasyfikacja strumienia celującego - Klasa 3B, Długość fali - 650 nm Maksymalna moc wychodząca - 1 mW) | Tak |  |  |  |  |  |
| 18. | Kolorowy ekran dotykowy min 5,7 cala | Tak |  |  |  |  |  |
| 19. | Menu w języku polskim | Tak |  |  |  |  |  |
| 20. | Maksymalna dawka w trybie ciągłym 200 J/cm2 | Tak |  |  |  |  |  |
| 21. | Obszar leczenia do 500 cm2 | Tak |  |  |  |  |  |
| 22. | Częstotliwość 1 Hz - 100 Hz | Tak |  |  |  |  |  |
| 23. | Czas trwania impulsu 2 ms - 1000 ms | Tak |  |  |  |  |  |
| 24. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż | Tak |  |  |  |  |  |
| 25. | Okulary ochronne 2 szt. | Tak |  |  |  |  |  |
| 26. | Wymiary sterownika 320/190/280mm (+/- 5%) | Tak |  |  |  |  |  |
| 27. | Waga sterownika max 7 kg | Tak |  |  |  |  |  |
| 28. | Moc maksymalna w trybie ciągłym 7W | Tak |  |  |  |  |  |
| 29. | Długość fali: 810 nm, 980 nm - jednocześnie | Tak |  |  |  |  |  |
| 30. | Tryby pracy: ciągły, impulsowy, pojedynczy impuls | Tak |  |  |  |  |  |
| 31. | Moduł kalibracji wbudowany w aparat | Tak |  |  |  |  |  |
| II. | Leżanka | Tak |  |
| 1. | Posiada lekką drewnianą konstrukcję i wygodny materac | Tak |  |
| 2. | Blat obity jest materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych | Tak |  |
| 3. | Posiada otwór na twarz | Tak |  |
| 4. | Wymiary: 200cm x 70cm x 65cm (+/- 5%) | Tak |  |
| 5. | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 ° | Tak |  |
| 6. | Dopuszczalne obciążenie: min. 200 kg | Tak |  |
| 7. | Waga: 34 kg (+/- 5%) | Tak |  |
| III. | Taboret zwykły |  |  |
| 1. | Posiada chromowaną konstrukcję. | Tak |  |
| 2. | Wyposażoną w wygodny chromowany podnóżek. | Tak |  |
| 3. | Posiada siłownik gazowy umożlwiający regulację wysokości siedziska. | Tak |  |
| 4. | Taboret oparty na stopkach lub kółkach. | Tak |  |
| 5. | Siedzisko obite jest materiałem skóropodobnym lub winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych. | Tak |  |
| 6. | Możliwość wyboru koloru tapicerki. | Tak |  |
| IV. | Okulary ochronne |  |  |
| 1. | Wygodne okulary z filtrem ochronnym do szerokiego zakresu widma świetlnego | Tak |  |
| 2. | Tłumienie w zakresie 630-730nm i 770-1070nm | Tak |  |
| 3. | Można je zakładać razem z okularami korekcyjnymi | Tak |  |

| Lp. | Nazwa | Ilości docelowe | Cena netto/szt. | VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do laseroterapii | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2 | Leżanka | 1 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3 | Taboret medyczny do lasera 1 szt. dla terapeuty i 1 szt. dla pacjenta | 2 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4 | Okulary do lasera 2 sztuki tj. dla pacjenta 1 szt. i dla terapeuty 1 szt. | 2 | 0,00 zł | % | 0,00 zł | 0,00 zł |
|  |  |  | Razem | 0,00 zł | 0,00 zł |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne

i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)