Załącznik nr 8 do SIWZ

Zadanie nr 3 – Pulsoksymetr stacjonarny (2 szt.)

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Stacjonarno-przenośny pulsoksymetr z pomiarem ciśnienia nieinwazyjnego oraz EKG | TAK |  |
|  | Waga z akumulatorem: max 1,2 kg | Masa poniżej 1200 gram – 10 pkt. Masa równa 1200 gram – 0 pkt |  |
|  | Wymiary maksymalne szerokość x głębokość x wysokość: 245mm x 84mm x 85 mm | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V AC 50/60 Hz lub opcjonalnie z zasilania samochodowego 12V | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora na minimum 3,5 godziny pracy | Czas pracy powyżej 3,5 godz. – 10 pkt. Czas pracy równy 3,5 godz. – 0 pkt. |  |
|  | Panel z przyciskami funkcyjnymi i wskaźnikami parametrów na przedniej płycie aparatu | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 0-100% | TAK |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30-250 bpm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: Dzieci/dorośli Od 70% do 100%: ±2 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±3 cyfry[%] Noworodki Od 70% do 100%: ±3 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±4 cyfry[%] | TAK |  |
|  | Aparaty z wyświetlaczem LCD lub LED min. 5,8” z wyświetlaczem krzywej platyzmograficznej oraz wartości ciśnienia nieinwazyjnego | 5,9” lub więcej – 10 pkt. 5,8’’ – 0 pkt |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego w zakresie min.20-260 mmHg | TAK |  |
|  | Min. 3 tryby pomiarowe ciśnienia: ręczny, automatyczny(min.1-480 minut) oraz ciągły | TAK |  |
|  | Pomiar EKG z 3 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Wybór wzmocnienia min. x0,25, x0,5, x1,0, x1,25, x1,5 (1 cm/mV) | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu krzywej na ekranie min. 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s | TAK |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 15-300 bpm w rozdzielczości 1 bpm | TAK |  |
|  | Wykrywanie rozrusznika serca | TAK |  |
|  | Regulacja jasności wyświetlacza min. 4 poziomów | 5 i więcej poziomów – 10 pkt. 4 poziomy – 0 pkt |  |
|  | Min. 3 tryby wyświetlania parametrów | TAK |  |
|  | Selektywne włączane/wyłączane alarmy dla wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmów wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 30 sekund, min., 1min.,1,5 min., 2 min., | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne oraz dźwiękowe SpO2, częstości tętna, ciśnienia nieinwazyjnego, HR | TAK |  |
|  | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej w zakresie min. 6 poziomów | 7 i więcej – 10 pkt. 6 – 0 pkt. |  |
|  | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta | TAK |  |
|  | Parametry wyświetlane |  |  |
|  | Częstość pulsu | TAK |  |
|  | Procentowy pomiar SPO2 | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Siła pulsu |  |  |
|  | Wskaźnik stanu pracy - sieć, akumulator |  |  |
|  | Sygnalizacja odłączenia czujnika saturacji | TAK |  |
|  | Przegląd trendów tabelarycznych i graficznych z min 140 godzin w rozdzielczości nie gorszej niż10 sekund | TAK |  |
|  | Krótki trend SpO2 oraz PR z ostatnich min.20 min. | TAK |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy rozładowania wewnętrznego akumulatora | TAK |  |
|  | Wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego | TAK |  |
|  | Pozostałe parametry |  |  |
|  | Port RS232 | TAK |  |
|  | Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu | TAK |  |
|  | System eliminacji wpływu efektów ruchowych oraz możliwość pomiaru przy niskiej perfuzji | TAK |  |
|  | Modulacja tonu pulsu w zależności od zmierzonej wartości SpO2 | TAK |  |
|  | Wyświetlane komunikaty w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące na urządzenie Gwarancja min. 6 miesięcy na akcesoria(z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. | TAK |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  |
| 47. | Wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych i dzieci. Mankiet i wąż połączeniowy do pomiaru ciśnienia | TAK |  |
| 48. | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 49. | Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja) | TAK |  |
| 50. | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu | TAK |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)