SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  /SIWZ/

Wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji

w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19" - dotacja z Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zamawiający:

| Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej 27-200 Starachowice Ul. Radomska 70 | Godziny pracy:700-15ºº Kasa: 800- 1400 Telefony: Sekretariat fax 041 273-92-29 Tel. 041 273 91 13 |
| --- | --- |
| Dział ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia | Tel./fax 041 273-91-82 / 273-91-82 |
| Adres internetowy http://zoz.starachowice.sisco.info/ | Adres poczty elektronicznej przetargi@szpital.starachowice.pl |
| REGON: 291141752 | NIP: 664 18 73 185 |

Opracował:                                                    Sprawdził:                                                  Zatwierdził:

Waldemar Piórkowski                                                                                                           Grzegorz Kaleta

……..…………………..                                   ……………………..                                   ………………………….

K-k Działu ds. zamówień                                       Radca prawny                                    Dyrektor PZOZ Starachowice publicznych i zaopatrzenia

Opracował:                                                    Sprawdził:                                                    Zatwierdził:

Starachowice, dn. 29.09.2020r.

Definicje:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych (jak niżej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami,

z wyjątkiem przypadków, kiedy kontekst wymaga inaczej.

a)  Ustawa: oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2019 r.

poz. 1843 ze zm. ) oraz wszelkie akty wykonawcze do niej,

b)  Zamawiający: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70

c)  Wykonawca: oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie

zamówienia publicznego,

d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): oznacza dokument w rozumieniu postanowień art. 36 ust. 1

Ustawy zawierający wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty, stanowiące jej integralną część.

Przedmiot zamówienia:

wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji zadania

pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19" - dotacja

z Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

I. Zamawiający

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ul.  Radomska 70

27 - 200 Starachowice

Strona internetowa na której znajdują się informacje o postępowaniu: http://zoz.starachowice.sisco.info/

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 uPzp

( Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019r. poz. 2450 ze zm.) tj. poniżej kwoty 5 350 000,00 euro.

1.	Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego, art.10 ust.1 oraz art.39 – 46  ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp)

2.	Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zmówienia

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2018 poz. 1993 ze zm.),

c)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie średniego kursu

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

( Dz. U. z 2019r. poz. 2453)

d)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot wartości

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 2450 ze zm.),

e)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia

i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 poz. 1320 ze zm.)\,

e)  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.);

f)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004r. Nr 202, poz. 2072).

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

(Dz. U. 2004r. Nr 130, poz. 1389).

oraz pozostałe dokumenty wymienione w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego                       pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19"

tj. zaprojektowania, nadzoru inwestorskiego oraz wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji                                  w pomieszczeniach zlokalizowanych na VII piętrze budynku Szpitala wraz z instalacją elektryczną i sufitami podwieszanymi oraz zakupem, dostawą i montażem urządzeń klimatyzacji zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ i jej załącznikach.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje prace zgodnie z Programem funkcjonalno –

użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Zaoferowana w Formularzu ofertowym cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Opis sposobu obliczenia ceny podano w rozdziale XVI. SIWZ.

Wykonawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny ryczałtowej.

Wykonawca musi przewidzieć i ująć w ofercie wszelkie niezbędne prace do wykonania przedmiotu

zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za brak określenia w dokumentacji projektowej innych

prac, które winny być objęte przedmiotem zamówienia a nie zostały ujęte w wycenie, czy też zupełnie

innych prac, poza określonym przedmiotem zamówienia, które stały się niezbędne do wykonania

przedmiotu zamówienia. Wykonawca pracuje w formule zaprojektuj i wybuduj, w związku z czym

wystąpienie w/w okoliczności obciąża Wykonawcę.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z PFU, obejmującym w szczególności:

a) Opracowanie projektu koncepcyjnego;

b) opracowanie projektu wykonawczego uwzględniającego obowiązujące normy i przepisy wraz

z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie wszelkich dokumentów niezbędnych do

realizacji zadania a wymaganych przepisami prawa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi, szczególnie

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z2018 r., poz. 1935) we

wszystkich branżach objętych przedmiotem zamówienia;

c) wykonanie zestawienia materiałów i urządzeń,

d) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć

opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu

i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą

uwzględniać wymagania określone w§ 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.Dz. U. z 2013 r.

poz.1129 z późn. zm.);

e) pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją

przedmiotowego projektu i wprowadzanie niezbędnych zmian w czasie realizacji budowy, koniecznych

do prawidłowego wykonania robót budowlanych;

f)  wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych,

g) wykonywanie okresowych czynności serwisowych, przeglądów, konserwacji oraz zakupu i wymiany

materiałów eksploatacyjnych itp. czynności gwarantujących prawidłową eksploatację obiektu, a także

wymaganych przez producentów zamontowanych w ramach zamówienia urządzeń w zakresie

niezbędnym do zachowania warunków gwarancji udzielonej przez Wykonawcę

h) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji

urządzeń,

i)  opracowanie dokumentacji powykonawczej.

4. Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej załącznikach) materiały i urządzenia są standardem

oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i innych

(równoważnych) niż te przyjęte w SIWZ i jej załącznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub

producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia

zaproponowane przez Zamawiającego.

5. Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

6. Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem prac związanych ze stosowaniem

materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia,

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu

i stosowania w budownictwie.

7. Osoby wykonujące czynności będące robotami budowlanymi powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje,

doświadczenie oraz przygotowanie zawodowe, stosownie do przeprowadzanych prac.

8. Rękojmia – okres rękojmi na wykonane roboty ogólnobudowlane i wbudowane materiały wynosi 5 lat.,

liczonych od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

9. Realizacja robót dostosowawczych budowlano-instalacyjnych odbywać się będzie w budynku czynnym.

Wykonawca i jego pracownicy winni dochować należytej staranności w realizacji obowiązków

wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy i poczynionych uzgodnień.

10. Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom

dokonanie wizji lokalnej w siedzibie tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach

od 7:30  do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze

dokonania wizji lokalnej.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV

71220000-6 usługi projektowania architektonicznego

45215100-8 roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia z wolnej ręki (uzupełniające).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia  05.02.2021r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.   nie podlegają wykluczeniu,

ocena potwierdzenia spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie:

  - złożonego oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 uPZP o nie podleganiu

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 uPZP

1.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej,

1.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

1.4 aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu,

1.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt. 13,14 i 21 uPzp,

1.6 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

wg formuły spełnia/nie spełnia.

2.   spełniają warunki udziału w postępowaniu:

ocena potwierdzenia spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie:

  - złożonego oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust.1 uPZP dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - potwierdzonych kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

to wynika  z odrębnych przepisów:

- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

2.3  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

-  poprzez przedstawienie informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2.4  zdolności technicznej lub zawodowej:

- poprzez przedstawienie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- poprzez przedstawienie wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane,

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone,

wg formuły spełnia/nie spełnia.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP.

3.1   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w trybie art. 24 ust. 1 pkt 12-23:

„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony

do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd

przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest

w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu

o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,

a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy

o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą

stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia

publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba,  że wykażą, że istniejące między nimi

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.”

3.2  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w trybie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP:

„1) wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.

poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);”

3.3  Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 i 2 rozdz.

VIII SIWZ,

3.4  Wykonawców, którzy w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1

lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,

nie przekazali zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

4.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)  jest niezgodna z ustawą,

b)  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z zastrzeżeniem art. 87

ust. 2 pkt 3 uPZP,

c)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

lub nie zaproszonego do składania ofert,

f)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP,

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania

ofertą;

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający

żądał wniesienia wadium;

j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.1 Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego

postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4.2 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4.3 Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie przesłanek zawartych w art. 89 uPzp.

5. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

6. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw

dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 24aa ust.1 uPZP.

7. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt 6, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych

ofert.

8. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego

potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1.1 oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 uPZP o nie podleganiu wykluczeniu

na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4

do SIWZ

1.1.a oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 uPZP dotyczące spełnienia

warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

inne dokumenty:

1.2 formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SIWZ),

1.3 pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku, gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia

podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych.

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa

w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ),

1.5  Do oferty należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający wniesienie wadium – kopia

dokumentu w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, w pozostałych przypadkach oryginał

dokumentu.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Zamawiający może żądać od Wykonawców,

składanych w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1

pkt 3 ustawy PZP:

2.1 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2.2 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.3 aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.4 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt. 13,14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.5 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,

2a  Jeżeli wykonawca ma siedzibę na lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w:

pkt 2.1-2.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu, (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert)

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

pkt 2.4 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

2b  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2a, zastępuje

się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem są sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Zamawiający może żądać od Wykonawców,

składanych w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:

3.1 oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wg wzoru zał. nr 6

do SIWZ. ,

3.2 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

- min. 2 roboty budowlane o wartości, co najmniej 1 500 000,00 zł. W przypadku składania oferty przez

Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie.

3.3 informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia

(sumę gwarancyjną), równą, co najmniej 1 500 000,00 zł.

3a  Dowodami, o których mowa w pkt 3.3 są referencje bądź inne dokumenty, z tym, że w odniesieniu

do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych w/w dokumenty potwierdzające ich

należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu

składania ofert

3b  Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego

dokumentów, o których mowa w pkt 3.4, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę

innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c uPZP.

3c   Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia szczegółowych

dokumentów na etapie badania i oceny ofert potwierdzających wymagania określone w punkcie 3.1 i 3.2

4   Wykaz oświadczeń lub dokumentów które Zamawiający może żądać od Wykonawców, składanych

w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy

PZP:

- Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku należy załączyć:

1) dla ustanowionego pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2) oświadczenia i dokumenty opisane w niniejszym dziale w pkt 1.1, 1.1.a, 1.4 i 1.5 oraz w pkt 2

dla każdego partnera z osobna.

3) pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

6.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę

spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5.

7.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów ( gdy jest to wymagane ) lub

kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty

z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

7.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez wykonawcę.

7.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej

prawdziwości.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na

adres:  Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70  27-200 Starachowice tel. (41) 2739113

fax (41) 2739229

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ nie później

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu składania ofert.

Wszystkie pytania i wyjaśnienia dotyczące siwz zostaną również umieszczone na stronie internetowej

http://zoz.starachowice.sisco.info/

3. Ogłoszenie zamieszczone w BZP zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona w siedzibie zamawiającego oraz

na stronie internetowej. W tym przypadku zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert,

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści

specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający w BZP zamieszcza „ogłoszenie

o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” przedłużając jednocześnie

termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną

przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 uPzp.

5. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających

z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano siwz, oraz informacja ta

zostanie zamieszczona na w/w stronie internetowej. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz

zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się

integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

6. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przekazywane będą za

pomocą faksu lub e-mail ( druk formatu PDF) a zapytania ofertowe w formie edytowalnej, a oryginał

dokumentu niezwłocznie dosłany pocztą. Strona która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem

zobowiązana jest na wezwanie strony przekazującej dokument do niezwłocznego potwierdzenia ich

otrzymania.

7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. Nie udziela się żadnych ustnych

i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania

w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

-  sprawy merytoryczne :

Stanowisko: Kierownik Działu ds. Techniczno-Gospodarczych

Imię i nazwisko:        Artur Ofman

Telefon:                     41 273 9820

Termin:                     poniedziałek - piątek w godzinach 7,00 – 15,00

-  sprawy proceduralne

Stanowisko:              Kierownik Działu ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Imię i nazwisko:        Waldemar Piórkowski

Telefon:                    041 273 91 82

Termin:                     poniedziałek - piątek w godzinach 7,00 – 15,00

##### XII. Wadium

1.   Wadium na całość zamówienia w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie PLN: czterdzieści tysięcy 00/100)

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 PZP), określonym w niniejszej SIWZ.

2.   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach ( art. 45 ust. 6 ):

a)  pieniądzu;

b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)  gwarancjach bankowych;

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

3.   Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacać na konto zamawiającego: Powszechna Kasa

Oszczędności Bank Polski SA    numer rachunku: 70 1020 2629 0000 9102 0379 8238 z dopiskiem :

,, Wadium w przetargu nr P/36/09/2020/MWK”

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego zostanie przyjęty termin uznania rachunku

Zamawiającego.

4.  Zamawiający nie dopuszcza wpłacenia wadium gotówką w kasie Szpitala.

Uwaga! Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też innego banku, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a  PZP ( art. 46 ust. 1 PZP ) .

6.  W ykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano ( art. 46 ust.1a PZP ).

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert ( art. 46 ust. 2 PZP ).

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę któremu zwrócono wadium na

podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego

( art. 46 ust. 3 PZP ).

9. Wadium wniesione w pieniądzu zwrócone zostanie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego , na którym było przechowywane , pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta ( art. 46 ust. 4

PZP ) .

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa w art. 26 ust.3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a

ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,

co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę  jako najkorzystniejszej.

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana

(art. 46 ust. 5 uPZP):

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert .

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres - nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub z wniesieniem nowego wadium na okres przedłużony.

XIV. Opis przygotowania oferty

1.	Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym w formie papierowej.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób

uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, oraz

przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta  zostanie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć

właściwe pełnomocnictwo lub umocowania prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa

w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty należy sporządzić zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego

wzorcami - załącznikami

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały  w celu uniknięcia zdarzeń wynikających

z tego braku za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

10) Dokumenty które Wykonawca chce zastrzec, że nie mogą być udostępnione (informacje, które stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) innym

uczestnikom postępowania należy wyraźnie zaznaczyć i powinny być spięte i włożone w oddzielną

nieprzezroczystą okładkę z oznakowaniem „TAJEMNICA  PRZEDSIĘBIORSTWA”

2.	Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

1.  Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego

przedstawiciela / partnera wiodącego.

2.  Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie

upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć

do oferty.

3.  Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

4.  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie zobowiązań.

5.  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia

umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców

występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od

terminu określonego na wykonanie zamówienia.

3.   Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

siedzibie zamawiającego

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

ul. Radomska 70

27-200 Starachowice

oznaczonej, „Oferta na: wykonanie instalacji klimatyzacji w PZOZ w Starachowicach

sprawa numer: P/36/09/2020/MWK”

oraz   „nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. …… .09.2020r.  godz. 11,15”.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.   Ofertę należy złożyć do dnia 02.10.2020r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222

PZOZ  w Starachowicach ul. Radomska 70.

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 02.10.2020r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202

3. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.   Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.

5.1 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych

do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub

budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia

lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym , chyba że mimo ich

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.2 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające

na niezgodności oferty z siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając

o tym wykonawcę zgodnie z art. 87 pkt 2 Pzp.

5.3 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku

do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu

zamówienia, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym dowodów, dotyczących wyliczenia

ceny lub kosztu.

5.4 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku

do przedmiotu zamówienia.

6.  Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2. Cena podana w ofercie – załącznik nr 1 – „Formularz ofertowy” (cyfrowo i słownie do dwóch miejsc

po  przecinku) powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena oferty jest CENĄ RYCZAŁTOWĄ BRUTTO

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawcę obciąża ryzyko prawidłowego określenia

wysokości swojego wynagrodzenia za wykonanie wszystkich niezbędnych prac wynikających

z udostępnionej mu dokumentacji.

Podstawę do określenia całkowitej ceny ofertowej poszczególnych części przedmiotowego zamówienia

stanowi zakres robót projektowych, budowlanych i dostaw określony w programie funkcjonalno –

użytkowym oraz pozostałymi zapisami w SIWZ, realizowanych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty –

Zamawiający zapewni dostęp do działki w zakresie niezbędnym dla oględzin, pomiarów i inwentaryzacji.

Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją wg PFU, SIWZ jak

również pominięte a niezbędne do wykonania zadania, wraz z wszelkimi kosztami towarzyszącymi

jak ubezpieczenie budowy oraz wszelkimi opłatami i podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów

Cena brutto obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, remontu

pomieszczeń, uzyskaniem niezbędnych zezwoleń oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących

przepisów.

Cena ofertowa brutto zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie

ryczałtowe brutto zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.

Stosownie do dyspozycji art. 632 § 1 k.c., jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe – to

przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, tj. zarówno te wprost

wynikające z projektu budowlanego, jak również w nim nie ujęte, to fakt iż później dokumentacja

wymagała korekt, nie stanowi podstawy do dochodzenia zmiany wysokości ustalonego wynagrodzenia

ryczałtowego.

W warunkach ceny ryczałtowej ryzyko uwzględnienia wszystkich prac wymaganych dla realizacji całości

przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem tego przedmiotu dokonanym przez zamawiającego, w formie

programu funkcjonalno – użytkowego na wykonawcy.

Skutki finansowe ewentualnych ukrytych błędów (wad) w PFU ciążą na wykonawcy zamówienia. Musi on

przewidzieć na zasadzie ryzyka wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena

oferty obejmuje wszystkie nakłady związane z wykonaniem robot budowlano-montażowych, wynikających

wprost z PFU, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia

z uwzględnieniem wymagań: ustawy Prawo budowlane, obowiązujących przepisów wydanych na

podstawie ustawy Prawo budowlane, zasady wiedzy technicznej.

3. Cena może być tylko jedna.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

5. W ofercie należy podać cenę łączną oraz jej następujące części składowe:

5.1 Prace projektowe: cena ryczałtowa za wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym

Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji zadania

wymaganych przepisami prawa oraz Projektów Wykonawczych, specyfikacji techn., przedmiarów,

kosztorysów ofertowych we wszystkich niezbędnych branżach.

5.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją

przedmiotowego projektu i wprowadzanie niezbędnych zmian w czasie realizacji, koniecznych

do prawidłowego wykonania robót budowlanych;

5.3 Cena ryczałtowa za wykonanie wszystkich robót budowlanych i towarzyszących niezbędnych dla

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wartość tego elementu zamówienia winna wynikać

z kalkulacji Oferenta, sporządzonej na podstawie PF-U oraz koncepcji i ekspertyz, udostępnionych przez

Zamawiającego w ramach siwz. Wykonanie tego elementu zamówienia potwierdzone będzie

protokołem odbioru końcowego.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych

XVIII. Kryteria oceny oferty

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

-oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją

-oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie

-Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

1. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| LP | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60% |
| 2 | Gwarancja dodatkowa na wykonane roboty budowlano-instalacyjne i wbudowane materiały (z zakresu od 0 do 60 miesięcy ponad wymagany 60 miesięczny okres rękojmi) | 20% |
| 3 | Okres gwarancji na zainstalowane urządzenia (nie krótszy niż 36 miesięcy, nie dłuższy niż 60 miesięcy) | 20% |
|  | Razem: | 100% |

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

## 2.1 Nazwa kryterium: cena brutto

# Wzór  : Wn / Wb x 60% x 100 = WP1

Sposób oceny :  oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60,00 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

Wn – wartość najtańszej oferty nie odrzuconej

Wb – wartość oferty badanej

60% - znaczenie kryterium, 100 – stały wskaźnik,

WP1 – liczba otrzymanych punktów w kryterium ceny

## 2.2 Nazwa kryterium: gwarancja dodatkowa

# Wykonawca który zaoferuje dodatkowy okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-instalacyjne i wbudowane materiały, zaproponowany z zakresu od 0 do 60 miesięcy, liczony od dnia następnego, w którym upłynął  obowiązkowy  60 miesięczny okres rękojmi, otrzyma liczbę punktów wyliczoną z poniższego wzoru:

# Wzór  : Gn / Gb x 20% x 100 = WP2

Sposób oceny :  oferta z najdłuższym terminem gwarancji dodatkowej spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 20,00 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej według przedstawionego wzoru

Gn – termin gwarancji dodatkowej oferty badanej

Gb – oferta z najdłuższym terminem gwarancji dodatkowej spośród ofert nie odrzuconych

20% - znaczenie kryterium, 100 – stały wskaźnik,

Wykonawca, który nie zaoferuje gwarancji dodatkowej, nie otrzyma w niniejszym kryterium punktów.

WP2 – liczba otrzymanych punktów w terminie gwarancji dodatkowej

W przypadku zaoferowania gwarancji dodatkowej powyżej 60 miesięcy ilość punktów w kryterium obliczona

będzie jak dla 60 m-cy.

2.3 Nazwa kryterium: Okres gwarancji na zainstalowane urządzenia (nie krótszy niż 36 miesięcy,                        nie dłuższy niż 60 miesięcy)

Wzór :  Fb / Fmax  x  20%  x  100  = WP3

Fb – okres gwarancji oferty badanej podany w miesiącach

Fmax – max okres gwarancji podany w miesiącach z ofert nie odrzuconych

20% - znaczenie kryterium; 100 – stały wskaźnik

WP3 – liczba otrzymanych punktów w kryterium „okres gwarancji”

- Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu

o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie      z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Łączna liczba punktów: LP= WP1+WP2+WP3

XIX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie

zgodnym z art. 94 uPZP.

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ,

zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że upłynie

termin związania ofertą.

XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej

podanej w ofercie.

2. Dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących formach:

- pieniądzu, (rachunek bankowy wskazany do wpłaty wadium w rozdziale „XII. Wadium”)

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający dokona w dwóch etapach:

- 70% w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze wykonanego zamówienia,

- pozostałe 30% do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.

XXI. Warunki umowy

1	Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2	O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie

3	Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4	Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

XXII. Środki ochrony prawnej

1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli

ich interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia doznał lub może  doznać uszczerbku w wyniku

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI  Prawa zamówień

publicznych- „środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki

zespołu arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze.

Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo

zamówień publicznych – art.179 do198.

3. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

jest: Krajowa Izba Odwoławcza  ul. Postępu 17a , 02-676 Warszawa

Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w: Departamencie Odwołań

Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa tel. (22) 458-78-01

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5

zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane winny sposób - w przypadku, gdy wartość

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie

internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8;

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

XXIII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIV. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,60 zł

udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki

1. Formularz ofertowy: 						- załącznik nr 1 do SIWZ

2. Projekt umowy  							- załącznik nr 2 do SIWZ

3. Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej	- załącznik nr 3 do SIWZ

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu			- załącznik nr 4 do SIWZ

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału			- załącznik nr 5 do SIWZ

6. Oświadczenie 							- załącznik nr 6 do SIWZ

7. Opis przedmiotu zamówienia na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące oferenta

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

adres poczty elektronicznej   …….……………..@..................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27 - 200 Starachowice

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia tj. wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku                        z Covid-19" tj. zaprojektowania, oraz wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji  w pomieszczeniach zlokalizowanych na VII piętrze budynku Szpitala wraz z instalacją elektryczną i sufitami podwieszanymi oraz zakupem, dostawą i montażem urządzeń klimatyzacji zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ i jej załącznikach za cenę całkowitą ryczałtową w podanej poniżej wysokości:

Cena oferty:

Cena oferty obejmuje wszystkie nakłady związane z wykonaniem pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych, wynikających wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia

z uwzględnieniem wymagań specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

- Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną ryczałtową cenę:

cena netto................................................... zł.

(słownie:  ...........................................................................................................................................)

podatek VAT ................................................zł.

cena brutto: ................................................zł.

(słownie:  ...........................................................................................................................................)

w tym:

- wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie wszystkich robót budowlanych i towarzyszących oraz

instalację i montaż wentylacji oraz instalację i montaż klimatyzacji.

cena netto................................................... zł.

(słownie:  ...........................................................................................................................................)

podatek VAT ................................................zł.

cena brutto: ................................................zł.

(słownie:  ...........................................................................................................................................)

- wynagrodzenie za prace projektowe tj. wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

w tym Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji zadania wymaganych przepisami prawa oraz Projektów Wykonawczych, specyfikacji techn., przedmiarów, kosztorysów ofertowych we wszystkich niezbędnych branżach.

cena netto................................................... zł.

(słownie:  ...........................................................................................................................................)

podatek VAT ................................................zł.

cena brutto: ................................................zł.

(słownie:  ...........................................................................................................................................)

- Udzielam gwarancji dodatkowej na wykonane roboty budowlano-instalacyjne i wbudowane materiały, liczony od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 60 miesięczny okres rękojmi:

Gwarancja dodatkowa ( z zakresu od 0 do 60 miesięcy): ……………….. miesięc/e/y

- Okres gwarancji zainstalowanych urządzeń:

Okres gwarancji (z zakresu od 36 do 60 miesięcy): ………. miesięcy.

Termin płatności: 7 dni od daty wystawienia faktury – zgodnie z zapisami §2 ust. 6 projektu umowy.

Termin wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia/umowy: do 05.02.2021r.

Numer konta bankowego Wykonawcy, na które będzie dokonywana wpłata przez Zamawiającego

po otrzymaniu faktury:

…...................................................................................................................................................

Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na konto (gdy wadium jest wymagane)

…...................................................................................................................................................

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

*niepotrzebne należy wykreślić

Oświadczenia:

1) Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i przyjmujemy ja bez zastrzeżeń;

2) Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejsza oferta przez okres 30 dni, tj. zgodnie

z zapisem w SIWZ;

3) Oświadczam, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, zobowiązujemy się

do zawarcia umowy na warunkach zgodnych z przedstawionymi w SIWZ wraz z załącznikami

( oraz ewentualną ich modyfikacją dokonaną do dnia składania ofert).

4) Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

5) Dane do umowy:

| Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | Stanowisko |

6) Informacje uzupełniające dotyczące Wykonawcy:

6.1 Niniejszym oświadczamy, iż w rozumieniu art. 105 lub art.106 ustawy z dnia 02 lipca 2004 o swobodzie

działalności gospodarczej (Dz.U. 2015r. poz. 584 ze zm.) nasze przedsiębiorstwo:

☐       zaliczamy do małych lub średnich przedsiębiorstw *

☐       nie zaliczamy do małych i średnich przedsiębiorstw *

* właściwe zaznaczyć  znakiem „X”

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA Nr P/36/09/2020/MWK /projekt/

zawarta w dniu …………… ………r. w Starachowicach  pomiędzy:

Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z siedzibą

27-200 Starachowice ul. Radomska 70, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000001257, nr Regon: 291141752, NIP: 664-18-73-185, reprezentowanym przez:

Dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej 	– Grzegorz Kaleta

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.............................................................................................................................., z siedzibą w................., ul..............., wpisana do Rejestru przedsiębiorców

prowadzona przez Sąd Rejonowy dla............................., XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:....................., nr NIP: …………………………..,

reprezentowanym przez:

......................................... lub

/..................................................................................

Zamieszkałą …………………………………………..……………..prowadzącą działalność gospodarczą  zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod nr ……………. prowadzoną przez ………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………….; REGON ………………………………….

.........................................

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 uPzp – sprawa numer P/36/09/2020/MWK

na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wentylacji

i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19" tj. zaprojektowania, nadzoru inwestorskiego oraz wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach zlokalizowanych

na VII piętrze budynku Szpitala wraz z instalacją elektryczną i sufitami podwieszanymi oraz zakupem, dostawą i montażem urządzeń klimatyzacji zgodnie wytycznymi określonymi w SIWZ i jej załącznikach.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający na wykonaniu instalacji klimatyzacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na VII piętrze budynku A Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

- Na przedmiot umowy określony w  §1  składa się następujący zakres zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, programem funkcjonalno – użytkowym oraz ofertą Wykonawcy:

- ZAKRES I

Sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji zawierającego:

  - instalację wentylacji pomieszczeń oddziałów zlokalizowanych na VII piętrze budynku A Szpitala

  - instalację klimatyzacji pomieszczeń oddziałów zlokalizowanych na VII piętrze budynku A Szpitala

- ZAKRES II

Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonanie robót budowlanych dotyczących:

- wykonanie instalacji wentylacji

- wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń oddziałów

- wykonanie sufitów podwieszanych na korytarzach

- wykonanie remontu pomieszczeń na terenie oddziałów

- wykonanie remontu pomieszczeń i korytarzy polegający na naprawie ścian po instalacji     elementów wentylacji i klimatyzacji, przygotowaniu podłoża i dwukrotnym malowaniu.

§ 2

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało charakter ryczałtowy i wynosi ………………….

- Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 jako wartość brutto, obejmuje:

      - prace projektowe: cena ryczałtowa za wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji zadania wymaganych przepisami prawa oraz Projektów Wykonawczych, specyfikacji techn., przedmiarów, kosztorysów ofertowych we wszystkich niezbędnych branżach.

      - pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego projektu i wprowadzanie niezbędnych zmian w czasie realizacji budowy, koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych;

      - cena ryczałtowa za wykonanie wszystkich robót budowlanych i towarzyszących niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Podana w ust. 1 cena została ustalona w oparciu o złożoną ofertę z dnia …………2020r.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający uzna za wykonanie przedmiotu umowy jeżeli przedmiot umowy zostanie odebrany bez wad, będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia oraz zostanie przedstawiona zamawiającemu kompletna dokumentacja powykonawcza.

- Płatność dokonywana będzie w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura może być wystawiona po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego, na konto bankowe Wykonawcy

- nr konta: ……………………………..……………………………………….

- zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

- Każda zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe, zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca ma prawo przesłać fakturę za pomocą platformy Elektronicznego Fakturowania

Termin realizacji

§ 3

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia: 05/02/2021r.

- Za termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy przyjmuje się dzień zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego faktycznie wykonanego przedmiotu umowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru lub osoby wskazane przez Zamawiającego.

Obowiązki Wykonawcy

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie

z programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, obejmującym                w szczególności:

- opracowanie projektu koncepcyjnego;

- opracowanie projektu wykonawczego uwzględniającego obowiązujące normy 
i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji zadania a wymaganych przepisami prawa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi, szczególnie rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z2018 r., poz. 1935) we wszystkich branżach objętych przedmiotem zamówienia;

- wykonanie zestawienia materiałów i urządzeń,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w§ 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.1129 z późn. zm.);

- pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego projektu i wprowadzanie niezbędnych zmian w czasie realizacji budowy, koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych;

- wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych,

- wykonywanie okresowych czynności serwisowych, przeglądów, konserwacji oraz zakupu i wymiany materiałów eksploatacyjnych itp. czynności gwarantujących prawidłową eksploatację obiektu, a także wymaganych przez producentów zamontowanych w ramach zamówienia urządzeń w zakresie niezbędnym do zachowania warunków gwarancji udzielonej przez Wykonawcę

- przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 
i eksploatacji instalacji urządzeń,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Do opracowania projektu koncepcyjnego, o którym mowa w ust. 1 lit. a) nin. paragrafu Wykonawca zobowiązuję się w ciągu 14 dni od podpisania Umowy.

- Po opracowaniu projektu koncepcyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich Zamawiającemu celem zatwierdzenia.

- Zamawiający zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w projekcie koncepcyjnym  w terminie do 3 dni roboczych.

- Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentację o której mowa w ust. 1 lit. i) nin. paragrafu, należy przekazać Zamawiającemu w formie papierowej, oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§ 5

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w stosunku do wskazanych materiałów przedstawić atesty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, zwłaszcza przepisami BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie                      z dokumentacją budowlaną oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  - przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

  - posiadanie przez te osoby aktualnych badań lekarskich,

  - przeszkolenie stanowiskowe.

- Wykonawca wyznaczy osobę do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie prowadzonych robót budowlanych.

- Wszelkie sprawy związane z wykonaniem robót budowlanych Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym.

§ 6

    - Wykonawca odpowiada na terenie prowadzonych robót budowlanych za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie śmieci, gruzu, odpadków oraz pozostałości po zużytych materiałach na własny koszt.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
do prowadzonej działalności gospodarczej.

    - Wykonawca na własny koszt dostarczy na teren robót budowlanych wszystkie wymagane materiały ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.

Gwarancja i rękojmia.

§ 7

- Okres rękojmi na wykonane roboty ogólnobudowlane i wbudowane materiały wynosi 5 lat, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru robót.

- W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, usterkach a Wykonawca zobowiązuje się w uzgodnionym przez strony terminie 14 dni do ich bezwzględnego 
i bezpłatnego usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć wykonanie napraw i innych czynności wynikających z rękojmi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę niezwłocznie po jej ujawnieniu.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu (jeśli Wykonawca zaoferował 
w formularzu ofertowym gwarancję dodatkową ) ……. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlano-instalacyjne i wbudowane materiały, liczonej od dnia następnego, 
w którym dokonano odbioru końcowego.

- Okres gwarancji ulega każdorazowo wydłużeniu o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia zgłoszenia wady podlegającej gwarancji, do dnia jej usunięcia przez Wykonawcę.

- Wydłużenie o którym mowa w punkcie „a)” dotyczy elementu objętego naprawą gwarancyjną.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, usterkach a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na zasadach jak w przypadku usuwania wad i usterek w przedmiocie umowy w okresie rękojmi.

§ 9

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Dopuszcza się wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących formach:

- pieniądzu, (rachunek bankowy wskazany do wpłaty wadium w rozdziale „XII. Wadium”)

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

- zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

- Zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający dokona w dwóch etapach:

- 70% w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze wykonanego zamówienia,

- pozostałe 30% do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy.

§ 10

Podwykonawstwo

- Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami/przy udziale podwykonawców.

- Przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Strony umowy rozumieją osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców może odbywać się za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art.6471Kodeksu cywilnego i art. 143b)-143d) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- W przypadku gdy Wykonawca zadeklarował udział podwykonawców w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz podwykonawców zawierających szczegółowe informacje odnoszące się do podwykonawców (adres, telefon, faks, osoby upoważnione          do reprezentowania podwykonawców, itp.) oraz zakres robót, który zostanie wykonany przy udziale podwykonawców. Wykaz podwykonawców będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca powiadamia Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
o zamiarze zlecenia wykonania części przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych innym podwykonawcom niż wskazani w wykazie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy; przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo         o treści zgodnej z projektem umowy. Zgoda Wykonawcy, o której mowa w zadaniu poprzednim, powinna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

  - Faktury wystawiane przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy lub przez dalszego podwykonawcę na rzecz podwykonawcy, muszą zostać wystawione w dniu poprzedzającym wystawienie faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy, za te same prace określone fakturą Wykonawcy,

  - Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest włącznie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

  - Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosowanym dla tego wykonania wymaganiom określonym             w dokumentacji przetargowej oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

  - Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy         o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, określone w §8 umowy.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia  Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń 
i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, w szczególności dokumentów finansowych Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będzie powierzać robót budowlanych dalszym podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 
i Wykonawcy oraz nie będzie powierzać wykonania robót budowlanych bez akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - Uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty                               od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio        od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,

  - Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy                         o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany                      za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.

- Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust.11 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w następujących przypadkach:

  - Niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust.7,

  - Zamieszczenia w projekcie postanowień, o których mowa w ust.8.

  - Gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, zgodnie z zapisami ust.11 i 12 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                   z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 10 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy          do realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (ust.14), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od jej otrzymania w przypadkach określonych w ust.12.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia otrzymania kopii tej umowy (ust.14) nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

- Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o którym mowa w §2 ust.1 umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy jednak umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50000,00 zł.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku akceptacji umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży- wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana prze Zamawiającego umowa 
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust.10-16.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

§11

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą

- W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę , Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikającej z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są udostępnić żądane przez Zamawiającego dokumenty bez zbędnej zwłoki.

- Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, a do każdej faktury za wykonane roboty budowlane dołączyć:

  - oświadczenie, że zakres rzeczowy przedmiotu umowy objęty fakturą został wykonany bez udziału podwykonawców, albo

  - w przypadku wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy objętego fakturą przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców- oświadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał od Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy objętego fakturą

- W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z tytułu wykonanych przez niego robót wobec czego Zamawiający nie otrzyma oświadczenia, o którym mowa ust.2 pkt b, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości wynagrodzenia należnego mu za wykonanie roboty i numerze konta bankowego, na które należy przekazać wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną na piśmie przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.4. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.7, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.            W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.4, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wskazanego w §2 ust.1 wynagrodzenia należnego Wykonawcy, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

§11a

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, osób wykonujących czynności będące robotami budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy, w zakresie określonym w program funkcjonalno-użytkowy Osoby wykonujące czynności będące robotami budowlanymi posiadać będą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz przygotowanie zawodowe, stosownie do zakresu realizowanych prac. Realizacja przedmiotowych robót będzie polegała na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonania świadczenia.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 48 godzin licząc od momentu przekazania przez Zamawiającego stosownego żądania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie         to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione          na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę                 i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy           lub Podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana               w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy          z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności oraz nienależyte wykonanie umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Ponadto Zamawiający ma prawo odstąpić ze skutkiem natychmiastowym od umowy 
w przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę i pomimo dwukrotnego wezwania do należytego wykonania umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania, nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń, w szczególności nadal wykonuje umowę w sposób nienależyty - nie zatrudnia osób wykonujących czynności opisane w ust.1.

Odbiór robót

§ 12

- Zamawiający dokona odbioru robót będących przedmiotem umowy w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

- Po zakończeniu robót Wykonawca bezzwłocznie powiadamia na piśmie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia.

- Brak dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru powoduje przesunięcie terminu odbioru, do czasu dostarczenia kompletnej dokumentacji.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odstępuje od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia.

- jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić             od umowy lub żądać wykonania części przedmiotu odbioru po raz drugi.

  - Jeżeli wykonawca  nie usunie  wad i/lub usterek  w terminie  wskazanym przez zamawiającego, Zamawiający może zlecić  usuniecie  ich osobie trzeciej  na koszt i  niebezpieczeństwo  Wykonawcy, w przypadku  gdy  zaistnieje konieczność  podejmowania przez Zamawiającego działań  w warunkach  naglących gdy powstaje  zagrożenie  dla terminowego wykonania  przedmiotu umowy  zamawiajmy może także  w takim przypadku od umowy odstąpić  i zlecić  usuniecie ich  osobie  trzeciej z zachowaniem  prawa  do obciążenia Wykonawcy  skautkami  wynikającymi  z jego działań.

      - Wykonawca zobowiązany jest  do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu  wad i/lub usterek  żądając jednocześnie  wyznaczenia  terminu  odbioru  zakwestionowanych  poprzednio wadliwych  robót.

Kary umowne

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia robót;

- zwłoki w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi/gwarancji w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej                    od upływu terminu ich usunięcia ustalonego przez strony;

- odstąpienia od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wartości  brutto umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie odbioru;

- odstąpienia od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, stronom przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

Postanowienia końcowe

§ 14

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                                                                     na wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Powiatowym Zakładzie

Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji

w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19" - dotacja z Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 , informuję że:

podmiot …………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa Wykonawcy/

który reprezentuję:

☐        nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  o ochronie

konkurencji  i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) *

☐       należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) *

Poniżej / w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

- ……………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej, powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

……………………………………                                            ……………………………………

# (miejscowość, data) 	(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

* właściwe zaznaczyć  znakiem „X”

Załącznik nr 6 do SIWZ

...........................................

(pieczęć wykonawcy)

## Oświadczenie

Ja (My), niżej podpisany (ni)...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

.....................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji

w szpitalach jednoimiennych w związku z Covid-19" - dotacja z Ministerstwa Zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

oświadczam (my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają

zaświadczenia przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i obowiązkowe ubezpieczenie

od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa.

..............................., dn. ...............................		...................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,