Załącznik nr 2 do siwz  - zestawienie parametrów minimalnych

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA:

- Parametry z poniższej tabeli podane w kolumnach „Wymagania graniczne” określone jako „TAK” oraz parametry  liczbowe oznaczone „≥” lub „≤” lub w inny sposób stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Kolumna „Wartości, parametry oferowane” musi być w całości wypełniona. Niewypełnienie jej  w całości spowoduję odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych.  Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty.

- Do oferty należy załączyć prospekt(y), folder(y), informacje z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Do oferty należy załączyć Wpis lub Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów i Urządzeń Medycznych dla  oferowanych aparatów medycznych.

### APARAT RTG DO KARDIOANGIOGRAFII CYFROWEJ

Typ/Model aparatu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

| L.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Wartości, parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany | TAK |  |
| I. | Pozycjoner |  |  |
| 1. | Typ konstrukcji: pozycjoner na statywie podłogowym lub sufitowym, wszystkie ruchy zmotoryzowane | TAK |  |
| 2. | Zakres efektywnego (uwzględniając stół pacjenta) ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w ustawieniu oś obrotu pozycjonera równolegle do osi stołu pacjenta | ≥ 2100 |  |
| 3. | Maksymalna prędkość pozycjonera dla projekcji LAO/RAO | ≥ 100/s |  |
| 4. | Zakres ruchu ramienia C pozycjonera (uwzględniając stół pacjenta) – projekcja CRANIAL/CAUDAL mierzona po łuku ramienia pozycjonera | ≥ 900 |  |
| 5. | Maksymalna prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL/CAUDAL | ≥ 100/s |  |
| 6. | Zakres regulacji odległości ognisko lampy rtg – powierzchnia detektora (SID) | ≥ 90 ÷ 115 cm |  |
| 7. | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole kardioangiograficznym | TAK |  |
| 8. | Obszar badania pacjent bez konieczności przekładania go na stole | ≥ 125 cm |  |
| 9. | Współbieżność ruchów pozycjonera | TAK |  |
| 10. | Automatyczny programator pozycji | min. 20 pozycji |  |
| 11. | System antykolizyjny (mechaniczny, softwaerowy lub pojemnościowy) | TAK podać/opisać |  |
| 12. | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (min.: LAO/RAO, CRA/CAU, SID, tryb pracy, status cieplny lampy) | TAK |  |
| II. | Stół kardioangiograficzny |  |  |
| 1. | Mocowanie stołu na podłodze | TAK |  |
| 2. | Zakres obrotu wokół własnej osi | min +/- 900 |  |
| 3. | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta | min 100cm |  |
| 4. | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta | min +/- 14cm |  |
| 5. | Zakres ruchu pionowego płyty pacjenta od podłogi | min 28cm |  |
| 6. | Współczynnik pochłaniania płyty | ≤ 1,0mm Al. |  |
| 7. | Max ciężar pacjenta | ≥ 200kg |  |
| 8. | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań | TAK |  |
| 9. | Wyposażenie stołu: Materac, podkładka pod ramię pacjenta, uchwyty, statyw anestetyczny | TAK |  |
| III. | Generator RTG |  |  |
| 1. | Moc wyjściowa generatora | ≥ 100kW |  |
| 2. | Zakres napięcia | ≥ 60 ÷ 120kW |  |
| 3. | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |
| 4. | Włącznik ekspozycji (zdjęcia) ze sterowni | TAK |  |
| 5. | Włącznik ekspozycji (pedał fluo/radio) w sali badań | TAK |  |
| IV. | Lampa RTG |  |  |
| 1. | Lampa min 2 ogniskowa | TAK |  |
| 2. | Wymiar największego ogniska | ≤ 1,0 mm |  |
| 3. | Wymiar najmniejszego ogniska | ≤ 0,6 mm |  |
| 4. | Pojemność cieplna anody | ≥1,8 MHU |  |
| 5. | Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą w trakcie prześwietlania (bez limitu czasu) | ≥ 1500 W |  |
| 6. | Pojemność cieplna kołpaka lampy | ≥ 2,5 MHU |  |
| 7. | Sterowanie kalimatorem z pulpitu przy stole kardio – angiograficznym | TAK |  |
| 8. | Automatyczne blendy prostokątne i okrągłe | TAK |  |
| 9. | Filtr kardiologiczny | TAK, opisać |  |
| 10. | Zintegrowany miernik dawki promieniowania z prezentacją sumarycznej dawki skórnej pacjenta | TAK |  |
| V. | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |
| 1. | Płaski detektor cyfrowy o wymiarach min 20x20 cm | TAK Podać wartość |  |
| 2. | Liczba pól obrazowych detektora | ≥ 4 |  |
| 3. | Głębokość akwizycji | ≥ 12 bit |  |
| 4. | Zawieszenie sufitowe na min. 3 monitory w pokoju badań (2 obrazowe i 1 hemodynamiczny) | TAK |  |
| 5. | Min. Dwa monitory obrazowe o przekątnej ≥ 18 cali, LCD w Sali badań | TAK |  |
| 6. | Jeden monitor obrazowy o przekątnej ekranu ≥ 18 cali, LCD we sterowni | TAK |  |
| VI. | System cyfrowy /postprocessing/ archiwizacja | TAK |  |
| 1. | Pojemność dysku twardego systemu cyfrowego aparatu (bez kompresji) w obrazach 1024x1024x12bit. | ≥ 25000 obrazów |  |
| 2. | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne | TAK min 15, 30 obrazów/s podać |  |
| 3. | Akwizycja i zapis na HD obrazów w matrycy 1024x1024x12bit | TAK podać |  |
| 4. | Matryca prezentacyjna min. 1024x1024 | TAK |  |
| 5. | Głębokość przetwarzania systemu cyfrowego dla obrazów w matrycy 1024x1024 | ≥ 12 bit |  |
| 6. | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | TAK |  |
| 7. | ZOOM w postprocessingu | TAK |  |
| 8. | Sterowanie funkcjami sytemu cyfrowego z konsoli w sali badań | TAK |  |
| 9. | Sterowanie funkcjami sytemu cyfrowego z konsoli w sterowni | TAK |  |
| 10. | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyniowych | TAK |  |
| 11. | Oprogramowanie do analizy lewej komory | TAK |  |
| 12. | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych oraz filtracja off-line | TAK |  |
| 13. | Archiwizacja badań na nośniki typu CD-R | TAK |  |
| 14. | Interfejs DICOM | TAK |  |
| VII. | Niezależna diagnostyczna konsola do obróbki danych kardioangiograficznych |  |  |
| 1. | Dodatkowa, niezależna konsola do obróbki obrazów kardiologicznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu kardioangiograficznego | TAK |  |
| 2. | Monitor obrazowy min. 17” , LCD | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie do przeglądania scen kardioangiograficznych | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie do przeglądania DSA | TAK |  |
| 5. | Automatyczna detekcja ściany naczynia w pomiarach QCA | TAK |  |
| 6. | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD-R | TAK |  |
| VIII. | System Analizy hemodynamicznej |  |  |
| 1. | Pomiar i prezentacja: ciśnień inwazyjnych (min. 4 kanały ciśnienia), ciśnienia nieinwazyjnego, HR, EKG (min 12 kanałów EKG) SpO2, poziomu respiracji | TAK |  |
| 2. | Jednorazowa kalibracji układu pomiarowego ciśnienia dla całego badania | TAK |  |
| 3. | Archiwizacja danych obejmująca min. 12 odprowadzeniowe EKG, do 4 ciśnień inwazyjnych, NIBP, SpO2, HR na nośnikach wymiennych | TAK |  |
| 4. | Kolorowy monitor do prezentacji krzywych i parametrów w Sali badań p przekątnej ≥ 18” zawieszony razem z monitorami obrazowymi | TAK |  |
| 5. | Kolorowy monitor dialogowo – prezentacyjny w sterowni (do prezentacji krzywych parametrów) o przekątnej ≥ 18” | TAK |  |
| 6. | Drukarka laserowa do drukowania raportów (standardowy papier formatu A4) | TAK |  |
| 7. | Analiza gradientów ciśnienia | TAK |  |
| 8. | Pomiar rzutu serca min. 2 metodami | TAK |  |
| 9. | Analiza przecieków | TAK |  |
| IX. | Akcesoria |  |  |
| 1. | Osłona przeciwpromienna na górna partie ciała mocowania do sufitu | TAK |  |
| 2. | Osłona przeciwpromienna na dolne partie mocowania do stołu | TAK |  |
| 3. | Lampa bezcieniowa mocowana na suficie | TAK |  |
| 4. | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu zintegrowany z angiografem | TAK |  |
| 5. | Interkom do komunikacj głosowej sterowania – pok. Badań | TAK |  |
| 6. | Pompa do kontrapulasacji wewnątrz aortalnej | TAK |  |
| 7. | Fartuchy chroniące przed promieniowaniem X; 0,25 mm Pb (krój i wielkość do ustalenia z pracownią) dla personelu 4 komplety i 1 fartuch jednoczęściowy do awaryjnego wejścia | TAK |  |
| 8. | Osłony na tarczycę i okulary chroniące przed promieniowaniem 4 komplety | TAK |  |
| 9. | UPS podtrzymujący ruchy statywu, system cyfrowy angiografu i skopię przez min 10 min | TAK |  |
| X. | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1. | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych w trakcie gwarancji angiografu zgodnie z aktualnymi przepisami | TAK |  |

AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU DO ANGIOGRAFII

Typ/model aparatu:

Producent:

Kraj pochodzenia

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Wartości, parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wstrzykiwacz fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Komplet złożony z: konsola sterownicza statyw wstrzykiwacza głowica wstrzykiwacza na ruchomym ramieniu, z podwójnym uchwytem na osłony ciśnieniowe o pojemnościach 200/200 ml | TAK |  |
| 3. | Minimum jedno opakowanie (50 zestawów) jednorazowych wkładów do kontrastu | TAK |  |
| 4. | Możliwoęć przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia – min 45 | TAK |  |
| 5. | Ciśnienie maksymalne do 1200 PSI | TAK |  |
| 6. | Napełnianie wkładów: ręczne lub automatyczne | TAK |  |
| 7. | Możliwość napełniania wkładu kontrastem z prędkościom 10ml/s | TAK |  |
| 8. | Iniekcje programowe: pojedyncze lub wielofazowe | TAK |  |
| 9. | Zabezpieczenie mechaniczne w głowicy uniemożliwiające podanie większej ilości kontrastu niż wartość zaprogramowana | TAK |  |
| 10. | Ochrona przed zmianami protokołu badania po uzbrojeniu systemu | TAK |  |
| 11. | Graficzny system obrazujący obecność powietrza w napełnionym wkładzie | TAK |  |
| 12. | Intergacja działania wstrzykiwacza z angiografem | TAK |  |

## POMPA DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ

Typ/model aparatu:

Producent:

Kraj pochodzenia

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Wartości, parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa fabryczne nowa | TAK |  |
| 2. | Kolorowy monitor LCD z możliwością odłączania od konsoli w czasie transportu | TAK |  |
| 3. | Minimalny czas pracy przy zasilaniu z baterii wewnętrznych do 3 godz. | TAK |  |
| 4. | System alarmów: wycieku helu w układzie wewnętrznym i zewnętrznym utrata sygnału wyzwalania zaburzeń sterowania systemem niskiego ciśnienia wspomagania wyczerpania akumulatora | TAK |  |
| 5. | Modułowa budowa pompy przystosowana do transportu w szpitalu oraz karetce | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o funkcję współpracy z cewnikami światłowodowymi | TAK |  |
| 7. | Dostępność różnych trybów wyzwalania kontrpulacji (EKG, ciśnienie krwawe, stymulator wewnętrzny, rytmem sztywnym) | TAK |  |
| 8. | Dostarczenie linii do ciśnienia krwawego wraz z przetwornikiem | TAK |  |
| 9. | Praca pompy w trybie: ręcznym, półautomatycznym automatycznym | TAK |  |
| 10. | Niski ciężar pompy < 100kg | TAK |  |
| 11. | Urządzenie posiada Certyfikat CE | TAK |  |
| 12. | W zestawie min. 3 butle z gazem do wielokrotnego napełniania | TAK |  |
| 13. | Funkcja sterowania R-Tac | TAK |  |
| 14. | Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmu serca | TAK |  |
| 15. | Szkolenie z obsługi pompy | TAK |  |
| 16. | Kable do EKG | TAK |  |

Wykonawca oświadcza, iż zaoferowana konfiguracja aparatu zapewnia prawidłową pracę urządzenia bez dodatkowych zakupów.

Dodatkowe informacje:

Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu i oprogramowania:

- do ośmiu  osób (lekarzy i techników radiologicznych) w wymiarze 35 godzin

Stała możliwość doszkolenia użytkowników, zgodnie z bieżącymi potrzebami, w zakresie podstawowych i zaawansowanych funkcji i technik użytkowania sprzętu, w okresie gwarancyjnym

Instrukcja obsługi  oraz dokumentacja techniczna urządzeń w j. polskim wymagana przy dostawie aparatu.

W celu właściwego przygotowania oferty wskazane jest zapoznanie się z warunkami i miejscem montażu urządzenia po uprzednim ustaleniu terminu przyjazdu  z min.  2-u dniowym wyprzedzeniem.

Na czas realizacji zamówienia (montażu/instalacji) Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępniane pomieszczenie  i sprzęt w nim umieszczony.

Wykonawca po zakończeniu realizacji zamówienia usunie wszelkie ślady montażu/instalacji urządzenia na własny koszt.