Załącznik nr 2 do siwz

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych minimalnych

Przedmiot zamówienia: LAMPA OPERACYJNA – 1kpl

Producent:     …………………………………...

Nazwa / Typ   ..………………………………….

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy 2010r |  |
|  | Lampa jednoczaszowa diodowa przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego, w sali z sufitem podwieszanym i nawiewem laminarnym. |  |
|  | Natężenie światła na polu operacyjnym 160 klux |  |
|  | Wysoka bezcieniowość lampy operacyjnej. System redukcji cieni – układ automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na czaszy, automatycznie rozpoznający położenie chirurga, lub spełniający tą samą funkcję sterowany ręcznie przy pomocy manipulatora zlokalizowanego na czaszy lampy ze sterylizowalną nakładką. Obydwa alternatywne rozwiązania powinny, poprzez zmianę rozkładu natężenia światła poszczególnych punktów LED w odniesieniu do pozycji personelu, dążyć do zminimalizowania cieni w polu operacyjnym |  |
|  | Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie w żądanym położeniu. Czasza dzielona. Segmenty matrycy zlokalizowane względem siebie współosiowo lub na planie wieloboku |  |
|  | Każda matryca w danej czaszy (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej 100 pracujących (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED. Jeżeli czasza zrealizowana jest jako matryca wielopolowa (np. 5 polowa) całkowita ilość diod w poszczególnej części matrycy (dla zapewnienia równomiernego oświetlenia) nie może się różnić o więcej niż 25% od pozostałych części matrycy |  |
|  | Lampa z zintegrowanym oświetleniem endoskopowym |  |
|  | Wielkość pola oświetlonego, stała lub regulowana elektromechanicznie poprzez sterylizowalny uchwyt, zawierająca się w zakresie co najmniej 20-30 cm. |  |
|  | Wysoka temperatura barwowa, stała, min. 3500 K lub regulowana (w przypadku regulowanej zakres regulacji musi zawierać się w przedziale minimum 3500 do 4700K |  |
|  | Możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie 5-100% |  |
|  | Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła |  |
|  | Współczynnik rozpoznawania barw Ra ( 98% |  |
|  | Żywotność matrycy LED ≥ 30000h |  |
|  | Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1°C |  |

Dodatkowe informacje:

Dostawa, montaż, uruchomienie obejmuje wszystkie czynności, dostawy z tym związane  -  urządzenie po zamontowaniu nadaje się do użytku bez dodatkowych prac, zakupów urządzeń, podzespołów. Miejsce montażu:  Blok operacyjny – sala operacyjna nr 2

W celu właściwego przygotowania oferty wskazane jest zapoznanie się z warunkami montażu i zakresem prac.  Termin wizyty należy uzgodnić z Zamawiającym z min.  1 dniowym wyprzedzeniem z Działem ds. Zamówień Publicznych tel. 41  2739182