załącznik nr 2 do siwz

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych minimalnych

Zestawienie cenowe

Pakiet I

1.  Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami – 15kpl

Nazwa produktu:……………………………………………… …………………….

Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2011 |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] |  |
| 5. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT |  |
| 7. | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej |  |
| 8. | Programowalny biegun SVC |  |
| 9. | Programowalna obudowa urządzenia |  |
| 10. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 11. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru |  |
| 12. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |
| 13. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  |
| 14. | Sterydowe elektrody przedsionkowe pasywne/aktywne do wyboru |  |
| 15. | Sterydowe elektrody przedsionkowe proste i w kształcie „J” |  |
| 16. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 17. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 18. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 19. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”) |  |
| 20. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) |  |
| 21. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) |  |
| 22. | Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 23. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Pozostały sprzęt

| 1. | Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie na czas trwania umowy - 2kpl kabli do analizatora |  |
| --- | --- | --- |
| Wkłucia – 40szt |
| 2. | Średnica 9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wypisać oferowane (wyceniane) wyroby dla Pakietu I

| LP | Nazwa i symbol (ew.kod towaru) jak na fakturze | Ilość sztuk | cena netto 1 sztuki | Cena brutto 1 sztuki | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet II

1. Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami– 5 kpl

Nazwa produktu:……………………………………………… …………………….

Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2011 |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Waga 74 - 76 gramów |  |
| 4. | Dostarczana energia defibrylacji 40 [J] |  |
| 5. | Automatyczne pomiary progu stymulacji z automatycznym dostosowaniem wartości amplitudy w komorze i przedsionku |  |
| 6. | Algorytm sensingu umożliwiający na uniknięcie oversensingu załamka T przy zachowaniu wysokiej czułości |  |
| 7. | Dodatkowy algorytm automatycznie zwiększający amplitudę załamka R oraz zmniejszający amplitudę załamka T |  |
| 8. | Dwa rodzaje konektorów DF-1 i DF-4 |  |
| 9. | Alarm wibracyjny informujący pacjenta o konieczności udania się na kontrolę urządzenia |  |
| 10. | Alarm w przypadku zbyt dużego procentu stymulacji komorowej |  |
| 11. | Wąski kształt |  |
| 12. | Automatyczny opis stanu baterii, oporność elektrody, układu wysokoenergetycznego, zmierzonych automatycznie potencjałów z wykreśleniem rocznego trendu |  |
| 13. | Dyskryminator analizujący zależności rytmu przedsionkowego i komorowego – Rate Brunch |  |
| 14. | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  |
| 15. | Programowalny coil SVC typu on/off, programowalna szerokość impulsu HV w obu fazach, programowalny spadek napięcia tilt w obu fazach |  |
| 16. | VIP – algorytm do unikania niepotrzebnej stymulacji komorowej |  |
| 17. | QuickOpt – algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnienia przedsionkowo-komorowego |  |
| 18. | Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania części stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  |
| 19. | Indukcja VF za pomocą prądu stałego |  |
| 20. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem |  |
| 21. | Elektrody defibrylujące jedno/dwu koliowe o aktywnym lub pasywnym mechanizmie mocowania do wyboru, przechodzące przez introducer o rozmiarze 7F |  |
| 22. | Elektrody przedsionkowe zaprojektowane specjalnie w celu minimalizacji zjawiska Far Field |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Pozostały sprzęt

| 1. | Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie na czas trwania umowy - 2kpl kabli do analizatora |  |
| --- | --- | --- |
| Wkłucia – 10szt |
| 2. | Średnica 7 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty

Wypisać oferowane (wyceniane) wyroby dla Pakietu II

| LP | Nazwa i symbol (ew.kod towaru) jak na fakturze | Ilość sztuk | cena netto 1 sztuki | Cena brutto 1 sztuki | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet III

1. Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodami– 10 kpl

Nazwa produktu:……………………………………………… …………………….

Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2011 |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Waga 74 - 76 gramów |  |
| 4. | Dostarczana energia defibrylacji 40 [J] |  |
| 5. | Automatyczne pomiary progu stymulacji z automatycznym dostosowaniem wartości amplitudy |  |
| 6. | Algorytm sensingu umożliwiający na uniknięcie oversensingu załamka T przy zachowaniu wysokiej czułości |  |
| 7. | Dodatkowy algorytm automatycznie zwiększający amplitudę załamka R oraz zmniejszający amplitudę załamka T |  |
| 8. | Dwa rodzaje konektorów DF-1 i DF-4 |  |
| 9. | Alarm wibracyjny informujący o konieczności skontrolowania urządzeń |  |
| 10. | Wąski kształt |  |
| 11. | Automatyczny opis stanu baterii, oporność elektrody, układu wysokoenergetycznego, zmierzonych automatycznie potencjałów z wykreśleniem rocznego trendu |  |
| 12. | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  |
| 13. | Programowalny coil SVC typu on/off, programowalna szerokość impulsu HV w obu fazach, programowalny spadek napięcia tilt w obu fazach |  |
| 14. | Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania części stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  |
| 15. | Indukcja VF za pomocą prądu stałego |  |
| 16. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem |  |
| 17. | Elektrody defibrylujące jedno/dwu koliowe o aktywnym lub pasywnym mechanizmie mocowania do wyboru, przechodzące przez introducer o rozmiarze 7F |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Pozostały sprzęt

| 1. | Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie na czas trwania umowy - 2kpl kabli do analizatora |  |
| --- | --- | --- |
| Wkłucia – 20szt |
| 2. | Średnica 7 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty

Wypisać oferowane (wyceniane) wyroby dla Pakietu III

| LP | Nazwa i symbol (ew.kod towaru) jak na fakturze | Ilość sztuk | cena netto 1 sztuki | Cena brutto 1 sztuki | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet IV

1. Elektrody do czasowej stymulacji wraz z wkłuciami

Nazwa produktu:……………………………………………………………………………………

Producent:……………………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2011 |  |
| 2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F - 30 szt |  |
| 3 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F - 10 szt |  |
| 4 | Wkłucia do elektrody czasowej stymulacji serca 6F - 30 szt |  |
| 5 | Wkłucia do elektrody czasowej stymulacji serca 5F - 10 szt |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wypisać oferowane (wyceniane) wyroby dla Pakietu IV

| LP | Nazwa i symbol (ew.kod towaru) jak na fakturze | Ilość sztuk | cena netto 1 sztuki | Cena brutto 1 sztuki | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |