Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis parametrów techniczno-użytkowych minimalnych

Pakiet I

1. Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami– 10 kpl

Nazwa produktu:

Producent:

Kryterium oceny cena 100%

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ / OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2012 |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Waga 74 - 76 gramów |  |
| 4. | Dostarczana energia defibrylacji 40 [J] |  |
| 5. | Automatyczne pomiary progu stymulacji z automatycznym dostosowaniem wartości amplitudy w komorze i przedsionku |  |
| 6. | Algorytm sensingu umożliwiający na uniknięcie oversensingu załamka T przy zachowaniu wysokiej czułości |  |
| 7. | Dodatkowy algorytm automatycznie zwiększający amplitudę załamka R oraz zmniejszający amplitudę załamka T |  |
| 8. | Dwa rodzaje konektorów DF-1 i DF-4 |  |
| 9. | Alarm wibracyjny informujący pacjenta o konieczności udania się na kontrolę urządzenia |  |
| 10. | Alarm w przypadku zbyt dużego procentu stymulacji komorowej |  |
| 11. | Wąski kształt |  |
| 12. | Automatyczny opis stanu baterii, oporność elektrody, układu wysokoenergetycznego, zmierzonych automatycznie potencjałów z wykreśleniem rocznego trendu |  |
| 13. | Dyskryminator analizujący zależności rytmu przedsionkowego i komorowego – Rate Brunch |  |
| 14. | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  |
| 15. | Programowalny coil SVC typu on/off, programowalna szerokość impulsu HV w obu fazach, programowalny spadek napięcia tilt w obu fazach |  |
| 16. | VIP – algorytm do unikania niepotrzebnej stymulacji komorowej |  |
| 17. | QuickOpt – algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnienia przedsionkowo-komorowego |  |
| 18. | Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania części stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  |
| 19. | Indukcja VF za pomocą prądu stałego |  |
| 20. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem |  |
| 21. | Elektrody defibrylujące jedno/dwu koliowe o aktywnym lub pasywnym mechanizmie mocowania do wyboru, przechodzące przez introducer o rozmiarze 7F |  |
| 22. | Elektrody przedsionkowe zaprojektowane specjalnie w celu minimalizacji zjawiska Far Field |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodami– 5 kpl

Nazwa produktu:

Producent:

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2012 |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Waga 74 - 76 gramów |  |
| 4. | Dostarczana energia defibrylacji 40 [J] |  |
| 5. | Automatyczne pomiary progu stymulacji z automatycznym dostosowaniem wartości amplitudy |  |
| 6. | Algorytm sensingu umożliwiający na uniknięcie oversensingu załamka T przy zachowaniu wysokiej czułości |  |
| 7. | Dodatkowy algorytm automatycznie zwiększający amplitudę załamka R oraz zmniejszający amplitudę załamka T |  |
| 8. | Dwa rodzaje konektorów DF-1 i DF-4 |  |
| 9. | Alarm wibracyjny informujący o konieczności skontrolowania urządzeń |  |
| 10. | Wąski kształt |  |
| 11. | Automatyczny opis stanu baterii, oporność elektrody, układu wysokoenergetycznego, zmierzonych automatycznie potencjałów z wykreśleniem rocznego trendu |  |
| 12. | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  |
| 13. | Programowalny coil SVC typu on/off, programowalna szerokość impulsu HV w obu fazach, programowalny spadek napięcia tilt w obu fazach |  |
| 14. | Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania części stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  |
| 15. | Indukcja VF za pomocą prądu stałego |  |
| 16. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem |  |
| 17. | Elektrody defibrylujące jedno/dwu koliowe o aktywnym lub pasywnym mechanizmie mocowania do wyboru, przechodzące przez introducer o rozmiarze 7F |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

3. Pozostały sprzęt

| 1. | Programator z analizatorem (dla poz 1 i poz 2) dostarczony bezpłatnie na czas trwania umowy - 2kpl kabli do analizatora |  |
| --- | --- | --- |
| Wkłucia – 30szt |
| 2. | Średnica 7 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty

Wyceniane wyroby dla Pakietu I

| LP | Nazwa i symbol (ew.kod towaru) jak na fakturze | Ilość sztuk | cena netto 1 sztuki | Cena brutto 1 sztuki | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy… | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy… | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda defibrylująca… | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda (różne rodzaje)… | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkłucia… | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | x |  |  |  |

Pakiet II

1.  Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z elektrodami – 10kpl

Nazwa produktu:

Producent:

Kryterium oceny cena 100%

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ / OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2012 |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] |  |
| 5. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT |  |
| 7. | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej |  |
| 8. | Programowalny biegun SVC |  |
| 9. | Programowalna obudowa urządzenia |  |
| 10. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 11. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru |  |
| 12. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |
| 13. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  |
| 14. | Sterydowe elektrody przedsionkowe pasywne/aktywne do wyboru |  |
| 15. | Sterydowe elektrody przedsionkowe proste i w kształcie „J” |  |
| 16. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 17. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 18. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 19. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”) |  |
| 20. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) |  |
| 21. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) |  |
| 22. | Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 23. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

2. Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z elektrodą jednokoliową– 5 kpl

Nazwa produktu:

Producent:

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) | PODAĆ / OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2012 |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] |  |
| 5. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT |  |
| 7. | Programowalny biegun SVC |  |
| 8. | Programowalna obudowa urządzenia |  |
| 9. | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  |
| 10. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru |  |
| 11. | Elektrody do defibrylacji podskórne |  |
| 12. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru |  |
| 13. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| 14. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 15. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) |  |
| 16. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej (np. typu „Smart mode”) |  |
| 17. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) |  |
| 18. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) |  |
| 19. | Możliwość stymulacji antyarytmicznej w czasie ładowania kondensatorów |  |
| 20. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału |  |

Niespełnienie z którekolwiek z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

3. Pozostały sprzęt

| 1. | Programator z analizatorem (dla poz 1 i poz 2) dostarczony bezpłatnie na czas trwania umowy - 2kpl kabli do analizatora |  |
| --- | --- | --- |
| Wkłucia – 30szt |
| 2. | Średnica 9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |

Wyceniane wyroby dla Pakietu II

| LP | Nazwa i symbol (ew.kod towaru) jak na fakturze | Ilość sztuk | cena netto 1 sztuki | Cena brutto 1 sztuki | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy… | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy… | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda defibrylująca… | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda (różne rodzaje)… | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkłucia… | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | x |  |  |  |

Pakiet nr III.

Stymulator trójjamowy resynchronizujący z kompletem elektrod i zestawem do wprowadzania – 5kpl

Nazwa produktu:( Nazwa i symbol , ew. kod towaru jak na fakturze ) ……………………………………………… ……………………. Producent:………………………………………………………… ……………………..

Kryterium oceny cena 100%

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |
| 3. | Waga do ( ≤ ) 30 gramów | TAK |  |
| 4. | Możliwość zaprogramowania parametru stymulacji w zakr.min 0,2-7,2 V | TAK |  |
| 5. | Automatyczny pomiar progu stymulacji na LV | TAK |  |
| 6. | IEGM wewnątrzsercowy – minimum 14 min | TAK |  |
| 7. | Obecne algorytmy niedopuszczające do zaprzestania stymulacji resynchronizującej – min. 2 | TAK |  |
| 8. | Obecny algorytm stabilizujący rytm komór w trakcie napadu migotania przedsionków | TAK |  |
| 9. | Obecny algorytm zapobiegający napadowemu migotaniu przedsionków | TAK |  |
| 10. | Program nocny | TAK |  |
| 11. | Histogramy rytmu przedsionkowego i komorowego | TAK |  |
| 12. | Sterydowe elektrody przedsionkowe typu „J” – różne długości | TAK |  |
| 13. | Elektrody do LV uni i bipolarne (różne długości do wyboru ) | TAK |  |
| 14. | Elektrody do LV o aktywnej fiksacji | TAK |  |
| 15. | Zestaw do wprowadzania do CS – min 4 krzywizny | TAK |  |
| 16. | Sterowalny zestaw do wprowadzania do CS | TAK |  |
| 17. | Zestaw do cewnikowania poszczególnych ujść żył serca do zatoki wieńcowej | TAK |  |

3. Pozostały sprzęt

| 1. | Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie na czas trwania umowy - 2kpl kabli do analizatora |  |
| --- | --- | --- |
| Wkłucia – 20szt |
| 2. | Średnica 9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |

Wyceniane wyroby dla Pakietu III

| LP | Nazwa i symbol (ew.kod towaru) jak na fakturze | Ilość sztuk | cena netto 1 sztuki | Cena brutto 1 sztuki | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator trójujamowy… | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda lewokomorowa… | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda (różne rodzaje)… | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do wprowadzania… | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do kontrastowania… | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do cewnikowania | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkłucia… | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | x |  |  |  |

Pakiet nr IV.

Kardiowerter defibrylujący resynchronizujący wraz z kompletem elektrod

i zestawem do wprowadzania – 10 kpl

Nazwa produktu:( Nazwa i symbol , ew. kod towaru jak na fakturze ) ……………………………………………… ……………………. Producent:………………………………………………………… ……………………..

Kryterium oceny -  cena 75%; parametry techniczne – jakość 25%

| Lp | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |
| 3. | Waga poniżej 80 gramów | TAK |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 J | TAK |  |
| 5. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | TAK |  |
| 6. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 7. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału | TAK |  |
| 8. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją | TAK |  |
| 9. | Możliwość programowania V – V delay | TAK |  |
| 10. | Możliwość rozpoznawania i przerywania arytmii przedsionkowych | TAK |  |
| 11. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 12. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem ( odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) | TAK |  |
| 13. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | Podać, TAK-15pkt; NIE-0pkt |  |
| 14. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | Podać, TAK-15pkt; NIE-0pkt |  |
| 15. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 16. | Zestawy do wprowadzania do CS – min 4 krzywizny | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 17. | Polarność stymulacji LV : uni/bipolarna | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 18. | Niezależne kanały LV i RV o programowalnym timing-u | TAK |  |
| 19. | Co najmniej trzy różne konfiguracje impulse stymulującego w kanale LV, w tym stymulacja bipolarna | TAK |  |
| 20. | Co najmniej dwa programowalne parametry czułości komorowej oprócz parametru max. czułości | TAK |  |
| 21. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru różne długości | TAK |  |
| 22. | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 23. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru | TAK |  |
| 24. | Sterydowe elektrody przedsionkowe typu „J” – różne długości | TAK |  |
| 25. | Elektrody do LV uni i bipolarne | TAK |  |
| 26. | Elektrody do LV o aktywnej fiskacji | TAK |  |
| 27. | Zestaw do cewnikowania | TAK |  |

3. Pozostały sprzęt

| 1. | Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie na czas trwania umowy - 2kpl kabli do analizatora |  |
| --- | --- | --- |
| Wkłucia – 30szt |
| 2. | Średnica 9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |

Wyceniane wyroby dla Pakietu IV

| LP | Nazwa i symbol (ew.kod towaru) jak na fakturze | Ilość sztuk | cena netto 1 sztuki | Cena brutto 1 sztuki | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiowerter resynchronizujący… | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda lewokomorowa… | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda (różne rodzaje)… | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda defibrylująca… | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do wprowadzania… | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do cewnikowania | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkłucia… | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | x |  |  |  |

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich Pakietów

Na potwierdzenie parametrów technicznych Oferent będzie zobowiązany dostarczyć próbki towaru na żądanie zamawiającego (w dniu składania ofert nie są wymagane)  w terminie 3 dni roboczych od momentu  zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie.