Załącznik nr 1 do SIWZ formularz właściwości  techniczno – użytkowych”                            nr sprawy  P/73/11/2012/DENS

| Lp. | Pełna nazwa, model i typ urządzenia Parametry wymagane, wartość graniczna | Warunki wymagane | Oferowany parametr* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Dostawa i montaż densytometru stacjonarnego, typu DEXA z obracanym ramieniem. | Tak, podać |  |
|  | Detektor scyntylacyjny | Tak, podać |  |
|  | Nominalny pobór mocy przez densytometr: do 300W | Tak, podać |  |
|  | Napięcie zasilające system: 230 V, 50 Hz | Tak, podać |  |
|  | Moc generatora lampy przy maksymalnym obciążeniu do 250W | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary stołu 186 cm x 86 cm x 130 cm (szer. x głęb. x wys.) | Tak, podać |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta: min. 155 kg | Tak, podać |  |
| II. | Maksymalna dawka promieniowania dla pacjenta określić: |  |  |
|  | a) kręgosłup AP maksymalnie do 0,045 mGy | Tak, podać |  |
|  | b) szyjka kości udowej maksymalnie do 0,045 mGy | Tak, podać |  |
| III. | Typowy czas skanowania dla lokalizacji (określić): |  |  |
|  | -kręgosłup AP – do 215s | Tak, podać |  |
|  | -szyjka kości udowej – do 215s | Tak, podać |  |
|  | -maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 2µSv/godz. w odległości 1 m od lampy Rtg | Tak, podać |  |
|  | Właściwości kliniczne – możliwości pomiaru w lokalizacjach: szyjka kości udowej (określić): a) BMD b) BMC c) powierzchnia dla krętarza, trzpienia, szyjki, górnej części szyjki kości udowej, oraz dla „total” d) wskaźnik T-Score e) wskaźnik Z-Score f) długość szyjki kości udowej g) wskaźnik wytrzymałości szyjki kości udowej | Tak, podać |  |
| IV. | Aplikacje do wykonania skanowania: |  |  |
|  | Kręgosłup AP (odcinek lędźwiowy) (BMD, BMC oraz powierzchnia, wskaźnik T-Score, wskaźnik Z-Score, zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, zmiana procentowa w stosunku do rówieśników) | Tak, podać |  |
|  | Kość szyjki udowej | Tak, podać |  |
|  | Ocena złamania szyjki kości udowej w ciągu ostatnich 10 lat (opcja FRAX) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Przedramię | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: zaawansowaną analizę biodra | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o jednoczesne obrazowanie obydwu szyjek kości udowych | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie minimalizujące błędy personelu obsługującego przez automatyczną identyfikację potencjalnego pomiaru i/lub błędów analizy. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: DICOM i HL7 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: opcję wielu użytkowników (min. 4) w środowisku diagnostycznym | Tak, podać |  |
| V. | Kalibracja: |  |  |
| 1. | Kalibracja trzypunktowa dla tkanki kostnej | Tak, podać |  |
| 2. | Kalibracja trzypunktowa dla tkanek miękkich | Tak, podać |  |
| VI. | Pozostałe: |  |  |
|  | Rok produkcji: 2012 | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis, czas reakcji: do 48h w dni robocze. | Tak, podać |  |
|  | Projekt osłon stałych oraz testy dopuszczeniowe | Tak |  |
|  | Szkolnie z obsługi aparatu (certyfikaty dla osób szkolonych), instrukcja obsługi w języku polski | Tak |  |
|  | Komputer stacjonarny o minimalnych wymaganiach : 4 giga pamięci operacyjnej, dysk twardy 500 GB, procesor dwurdzeniowy, zewnętrzny dysk twardy USB do archiwizacji danych, Windows 7 Professional 32bit | Tak, podać |  |
|  | Kolorowa drukarka laserowa do formatu A-4 | Tak |  |
|  | Monitor min 19” LCD | Tak |  |

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Podpis Wykonawcy:

………………………