Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego.

I.	Zestaw sprzętu do integracji sensomotorycznej ( zadanie nr 1 ).

II.    	Zmotoryzowana szyna do ciągłego ruchu biernego (CPM) dla kończyny dolnej z podstawą jezdną

– 1 szt. ( zadanie nr 2 ).

III.	Rotor do terapii ruchowej kończyn górnych z biofeedback’iem - 1 szt.  ( zadanie nr 3 ).

IV.	Rotor do terapii ruchowej kończyn dolnych z biofeedback’iem- 1 szt. ( zadanie nr 4 ).

V.	Rower rehabilitacyjny stacjonarny – 2 szt. ( zadanie nr 5 ).

VI.      Dwukanałowy aparat do elektroterapii  – 1 szt. ( zadanie nr 6 ).

VII.     Stół rehabilitacyjny - 1 szt. ( zadanie nr 7 ).

VIII.    Stół rehabilitacyjny do metody Bobath - 1 szt. ( zadanie nr 8 ).

IX.      Stół pionizacyjny - 1 szt. ( zadanie nr 9 ).

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych sprzętu rehabilitacyjnego.

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Potwierdzić lub podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Zestaw sprzętu do integracji sensomotorycznej ( zadanie nr 1 ). |
| 1. | Zawieszenie z zawiesinami TYP „T” wersja standard – 6 haków | Tak |  |
| 2. | Huśtawka terapeutyczna – 1szt. | Tak |  |
| 3. | Deskorolka – 1 szt. | Tak |  |
| 4. | Deska do ćwiczeń równoważnych – kołyska duża – 1 szt. | Tak |  |
| 5. | Deska rotacyjna – 1 szt. | Tak |  |
| 6. | Helikopter – 1 szt. | Tak |  |
| 7. | Huśtawka „T” – 1 szt. | Tak |  |
| 8. | Konik – 1 szt. | Tak |  |
| 9. | Beczka – 1 szt. | Tak |  |
| 10. | Platforma wisząca – 1 szt. | Tak |  |
| 11. | Humak terapeutyczny – 1 szt. | Tak |  |
| 12. | Trampolina – 1 szt. | Tak |  |
| 13. | Materac składany miękki 180x80x10 (mm) – 2 szt. | Tak |  |
| 14. | Materac jednoczęściowy twardy 200x100x10 (mm) – 4 szt. | Tak |  |
| 15. | Klin 15x50x30 – 1 szt. | Tak |  |
| 16. | Gruszka – 1 szt. | Tak |  |
| 17. | Piłki do ćwiczeń aktywne Ø 55-60 cm - 2 szt. | Tak |  |
| 18. | Piłki do sensoryki: Ø 65-70 cm – 1 szt. Ø 24-30 cm – 2 szt. Ø 8-10 cm – 2 szt. | Tak |  |
| 19. | Suchy basen 1,5x1,5m z piłeczkami | Tak |  |
| 20. | Komplet kształtek „Wieża” – 1 kpl. | Tak |  |
| 21. | Huśtawka „Grzybek” – 1 szt. | Tak |  |
| 22. | Ławeczka szwedzka 2m – 1 szt. | Tak |  |
| 23. | Drabinka rehabilitacyjna 250cm x 90cm lub 76cm | Tak |  |
| II. Zmotoryzowana szyna do ciągłego ruchu biernego (CPM) dla kończyny dolnej z podstawą jezdną – 1 szt. ( zadanie nr 2 ). |  | Tak |
| 1. | Zmotoryzowana szyna do ciągłego ruchu biernego (CPM) | Tak |  |
| 2. | Kompatybilna do szyny podstawa jezdna | Tak |  |
| 3. | Zakres wzrostu pacjenta (cm) | 120 - 200 |  |
| 4. | Kąt wyprostu kolana (stopnie) | Min. 0 |  |
| 5. | Kąt zgięcia kolana (stopnie) | Min.120 |  |
| 6. | Kąt wyprostu biodra (stopnie) | 0 |  |
| 7. | Kąt zgięcia biodra (stopnie) | Min. 110 |  |
| 8. | Automatyczne powiększanie zakresu ruchu | Tak |  |
| III. Rotor do terapii ruchowej kończyn górnych z biofeedback’iem - 1 szt. ( zadanie nr 3 ). |
| 1. | Przeznaczenie: Napędzane silnikiem urządzenie dla osób starszych, poruszających się na wózku inwalidzkim, po udarze mózgu (sparaliżowanych) oraz do ćwiczeń leczniczych, poprzez zapewnienie zmotoryzowanej asysty biernej lub aktywnego oporu w razie potrzeby. | Tak |  |
| 2. | Wyświetlane na monitorze: prędkość, opór, czas, kierunek obrotów. | Tak |  |
| 3. | Kontrola skurczu | Tak |  |
| 4. | Łatwo regulowana wysokość pedałów. | Tak |  |
| 5. | Pedały dla dolnych i górnych kończyn mogą poruszać się zarówno do przodu jak i do tyłu. | Tak |  |
| 6. | Użytkownicy mogą określić pożądaną długość trwania ćwiczeń. | Tak |  |
| 7. | Biologiczne sprzężenie zwrotne wraz z ruchem. | Tak |  |
| 8. | Dotykowy monitor. | Tak |  |
| 9. | Wyświetla procentowy pozostały czas trwania ćwiczenia podczas ćwiczenia | Tak |  |
| 10. | Maksymalne wymiary produktu: (Dł.xSz.x Wys.) - 70x70x 120cm | Tak |  |
| 11. | Waga produktu: 40 - 60kg | Tak |  |
| IV. Rotor do terapii ruchowej kończyn dolnych z biofeedback’iem- 1 szt. ( zadanie nr 4 ). |
| 1. | Przeznaczenie: Napędzane silnikiem urządzenie dla osób starszych, poruszających się na wózku inwalidzkim, po udarze mózgu (sparaliżowanych) oraz do ćwiczeń leczniczych, poprzez zapewnienie zmotoryzowanej asysty biernej lub aktywnego oporu w razie potrzeby. | Tak |  |
| 2. | Wyświetlane na monitorze: prędkość, opór, czas, kierunek obrotów. | Tak |  |
| 3. | Kontrola skurczu. | Tak |  |
| 4. | Łatwo regulowana wysokość pedałów. | Tak |  |
| 5. | Pedały dla dolnych i górnych kończyn mogą poruszać się zarówno do przodu jak i do tyłu. | Tak |  |
| 6. | Użytkownicy mogą określić pożądaną długość trwania ćwiczeń. | Tak |  |
| 7. | Biologiczne sprzężenie zwrotne wraz z ruchem. | Tak |  |
| 8. | Dotykowy monitor. | Tak |  |
| 9. | Wyświetla procentowy pozostały czas trwania ćwiczenia podczas ćwiczenia | Tak |  |
| 10. | Maksymalne wymiary produktu: (dł. x sz. x wys.) - 70x70x120cm | Tak |  |
| 11. | Waga produktu: 40 - 60kg | Tak |  |
| V. Rower rehabilitacyjny stacjonarny – 2 szt. ( zadanie nr 5 ). |
| 1. | Rower rehabilitacyjny stacjonarny | Tak |  |
| 2. | Sprzęt nowy, nieużywany, | Tak |  |
| 3. | Ergometr przystosowany do pacjentów o ciężarze 200kg | Tak – podać |  |
| 4. | Koło zamachowe o ciężarze min. 12kg | Tak – podać |  |
| 5. | Siedzisko z regulacją wysokości za pomocą pokrętła z systemem zapadkowym | Tak |  |
| 6. | Regulacja kąta pochylenia siedziska | Tak |  |
| 7. | Mechaniczny system oporowy – koło zamachowe, opór regulowany poprzez docisk pasa | Tak |  |
| 8. | Manualna regulacja oporu za pomocą pokrętła | Tak |  |
| 9. | Kółka ułatwiające transport | Tak |  |
| 10. | Komputer treningowy | Tak |  |
| 11. | Zegar odliczający czas ćwiczeń | Tak |  |
| 12. | Odczyt dystansu | Tak |  |
| 13. | Odczyt kcal | Tak |  |
| 14. | Odczyt prędkości | Tak |  |
| VI. Dwukanałowy aparat do elektroterapii – 1 szt. ( zadanie nr 6 ). |
| 1. | Aparat 2-kanałowy do niezależnej terapii 2 pacjentów (2xelektroterapia) z możliwością transportu do domu pacjenta i rehabilitacji przyłóżkowej z zapasowym zestawęm kabli elektrod płaskich, punktowych, waginalnych oraz akcesoriów mocujących te elektrody. | Tak |  |
| 2. | Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem o przekątnej min 4” | Tak |  |
| 3. | Dwa kanały elektroterapii do niezależnej terapii dwóch pacjentów różnymi rodzajami prądów (z możliwością rozszerzenia o kolejne kanały) | Tak |  |
| 4. | Wymagane rodzaje podstawowych prądów: | Tak |  |
| 4.1 | elektrodiagnostyka | Tak |  |
| 4.2 | prąd galwaniczny | Tak |  |
| 4.3 | prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP | Tak |  |
| 4.4 | prądy Traberta, Ultra-Reiz | Tak |  |
| 4.5 | prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące | Tak |  |
| 4.6 | prądy Faradaya i neofaradyczne | Tak |  |
| 4.7 | prądy Kotza (rosyjska stymulacja) | Tak |  |
| 4.8 | impulsy trójkątne, prostokątne, stymulacyjne, eksponencjalne, ze wzrostem eksponencjalnym, łączone, przerywane | Tak |  |
| 4.9 | interferencje: dwupolowa, czteropolowa, izoplanarna, wektorowa | Tak |  |
| 4.10 | izopolarne pole wektorowe | Tak |  |
| 4.11 | tonoliza | Tak |  |
| 4.12 | mikroprądy | Tak |  |
| 5. | 2 wyświetlacze LED pokazujące czas i parametry zabiegu | Tak |  |
| 6. | Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim wraz z rysunkami anatomicznymi | Tak |  |
| 7. | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | Tak |  |
| 8. | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów | Tak |  |
| 9. | Możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparat | Tak |  |
| 10. | Możliwość współpracy z aparatem do terapii podciśnieniowej | Tak |  |
| 11. | Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | Tak |  |
| 12. | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | Tak |  |
| 13. | Tryby prądu stałego i stałego napięcia | Tak |  |
| 14. | Autotest elektrod i kabli | Tak |  |
| 15. | Możliwość zmiany polaryzacji elektrod | Tak |  |
| 16. | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 17. | Wymiary max 160 x 140 x 400 mm | Tak |  |
| 18. | Waga maksymalna 3 kg | Tak |  |
| 19. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe | Tak |  |
| 20. | Przystosowany do mobilnego stolika współpracującego z umieszczonym na nim aparatem | Tak |  |
| 21. | Specjalistyczny stolik do aparatu o stabilnej konstrukcji: - Stolik zaprojektowany i przystosowany do współpracy z umieszczonym na nim aparatem - Kółka wyposażone w hamulce - Kuweta na akcesoria | Tak |  |
| VII. – Stół rehabilitacyjny - 1 szt. ( zadanie nr 7 ). |
| 1. | 2-częściowy stół rehabilitacyjny ( terapeutyczny ) | Tak |  |
| 2. | Długość blatu 1950mm +/- 50 mm | Tak |  |
| 3. | Szerokość blatu 750mm +/- 50 mm | Tak |  |
| 4. | Ilość segmentów – 2 | Tak |  |
| 5. | Zakres regulacji wysokości od 500mm +/- 80 mm do 880mm +/- 80 mm | Tak |  |
| 6. | Główny napęd stołu: elektryczny | Tak |  |
| 7. | Regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej | Tak |  |
| 8. | Otwór na twarz w zagłówku | Tak |  |
| VIII. – Stół rehabilitacyjny do metody Bobath - 1 szt. ( zadanie nr 8 ). |
| 1. | 1-częściowy stół rehabilitacyjny ( terapeutyczny ) | Tak |  |
| 2. | Długość blatu 1900mm +/- 50 mm | Tak |  |
| 3. | Szerokość blatu 900mm +/- 50 mm | Tak |  |
| 4. | Ilość segmentów – 1 | Tak |  |
| 5. | Zakres regulacji wysokości od 500mm +/- 80 mm do 880mm +/- 80 mm | Tak |  |
| 6. | Główny napęd stołu: elektryczny | Tak |  |
| IX. – Stół pionizacyjny - 1 szt. ( zadanie nr 9 ). |
| 1. | Elektryczny zakres regulacji wysokości od 500mm +/- 50 mm do 900mm +/- 50 mm | Tak |  |
| 2. | Regulacja kąta nachylenia stołu - elektryczna | Tak |  |
| 3. | Mobilność | Tak |  |
| 4. | Pasy stabilizacyjne | Tak |  |
| 5. | Kat nachylenia leżyska w zakresie od 0º do 90º+/-10º | Tak |  |

UWAGI:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „parametr wymagany” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i w kolumnie „opis parametrów”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Podpis Wykonawcy:

………………………