Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis parametrów techniczno-użytkowych minimalnych

Pakiet I

Kardiowerter defibrylujący resynchronizujący wraz z kompletem elektrod

i zestawem do wprowadzania – 15 kpl

Nazwa produktu:( Nazwa i symbol , ew. kod towaru jak na fakturze ) ……………………………………………… ……………………. Producent:………………………………………………………… ……………………..

Kryterium oceny -  cena 70%; parametry techniczne – jakość 30%

| Lp | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2013 | TAK |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |
| 3. | Waga poniżej 80 gramów | TAK |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 J | TAK |  |
| 5. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | TAK |  |
| 6. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 7. | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału | TAK |  |
| 8. | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją | TAK |  |
| 9. | Możliwość programowania V – V delay | TAK |  |
| 10. | Możliwość rozpoznawania i przerywania arytmii przedsionkowych | TAK |  |
| 11. | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 12. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem ( odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) | TAK |  |
| 13. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | Podać, TAK-15pkt; NIE-0pkt |  |
| 14. | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | Podać, TAK-15pkt; NIE-0pkt |  |
| 15. | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 16. | Zestawy do wprowadzania do CS – min 4 krzywizny | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 17. | Polarność stymulacji LV : uni/bipolarna | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 18. | Niezależne kanały LV i RV o programowalnym timing-u | TAK |  |
| 19. | Co najmniej trzy różne konfiguracje impulsu stymulującego w kanale LV, w tym stymulacja bipolarna | TAK |  |
| 20. | Co najmniej dwa programowalne parametry czułości komorowej oprócz parametru max. czułości | TAK |  |
| 21. | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru różne długości | TAK |  |
| 22. | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać, TAK-10pkt; NIE-0pkt |  |
| 23. | Sterydowe elektrody do defibrylacji długości do wyboru | TAK |  |
| 24. | Sterydowe elektrody przedsionkowe typu „J” – różne długości | TAK |  |
| 25. | Elektrody do LV uni i bipolarne | TAK |  |
| 26. | Elektrody do LV o aktywnej fiskacji | TAK |  |
| 27. | Zestaw do cewnikowania | TAK |  |

3. Pozostały sprzęt

| 1. | Programator z analizatorem dostarczony bezpłatnie na czas trwania umowy - 2kpl kabli do analizatora |  |
| --- | --- | --- |
| Wkłucia – 30szt |
| 2. | Średnica 9 – 10 Fr w zależności od zapotrzebowania |  |

Wyroby dla Pakietu I należy wycenić zgodnie z załącznikiem nr 1A do siwz

Uwaga: zestaw do wprowadzania bez zestawu do kontrastowania

Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich Pakietów

Na potwierdzenie parametrów technicznych Oferent będzie zobowiązany dostarczyć próbki towaru na żądanie zamawiającego (w dniu składania ofert nie są wymagane)  w terminie 3 dni roboczych od momentu  zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie.