Numer sprawy P/36/05/2013/KOM/08                                          Starachowice dn. 18.06.2013 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

elementów sieci komputerowej oraz zestawów komputerowych

dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

/ ogłoszenie w BZP nr 105875 - 2013 z dn. 10.06.2013r. /.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ

niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” -  (tj. Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Obudowa
Konwertowalna Typu Small From Factor, zapewniająca pracę w dwóch położeniach wyposażona

w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” i 1 szt. 3,5”

Suma wymiarów nie może przekroczyć 80 cm. Waga urządzenia nie może przekraczać 6,5 kg.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Pytanie: czy zamawiający dopuści rozwiązanie równorzędne w obudowie typu desktop posiadające jedna wnękę wewnętrzną (3,5’) i jedną zewnętrzną (5,25’) o suma wymiarów nie przekraczającej

88 cm i wadze nie większej niż 10 kg.

Ad. 1: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równorzędne w obudowie typu desktop posiadające jedna

wnękę wewnętrzną (3,5’) i jedną zewnętrzną (5,25’) o suma wymiarów nie przekraczającej 88 cm

i wadze nie większej niż 10 kg.

Pytanie nr 2:

Zasilacz

MAKS. 180 W.

Zamawiający wskazuje jeden z najsłabszych zasilaczy dostępnych w komputerach tej klasy jednego

z markowych producentów. Proponujemy dopuszczenia większego spektrum mocy zasilaczy o tym zbliżonym poziomie energochłonności a co za tym o wyższym stopniu efektywności.

Pytanie: czy zamawiający dopuści rozwiązanie/ zasilacz o mocy nieprzekraczającej 280 W

i o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 85% zgodnego z normami ENERGY STAR 5.0; 5.2

Ad. 2: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie/zasilacz o mocy nieprzekraczającej 280 W i o sprawności

energetycznej nie mniejszej niż 85% zgodnego z normami ENERGY STAR 5.0; 5.2

Pytanie nr 3:

Dodatkowe oprogramowanie: Zamawiający wymaga min

Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu

do Internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory.

Pytanie: prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli interface pomiędzy system operacyjnym a firmware’m sprzętowym.

Ad. 3: Zamawiający miał na myśli: wbudowany podsystem zabezpieczeń. Wyjątkowa kombinacja sprzętu i oprogramowania, która zapewnia uwierzytelnianie użytkownika, ochronę danych oraz dodatkowe zabezpieczenie komunikacji przewodowej. System ma mieć na celu umożliwienie — w jak największym zakresie — samodzielnego konfigurowania, optymalizowania, ochrony i usuwania skutków awarii komputerów, a tym samym obniżenie kosztów ponoszonych przez cały okres ich eksploatacji.

Pytanie nr 4:

Monitor:

Pobór mocy typowej/czuwanie: max. 13W/0,6W

Pytanie: czy zamawiający dopuści monitor tego samego producenta co komputer o rozmiarze 20”

i poborze mocy typowe/czuwanie: max:18W/0,4W spełniający wymogi norm Energy Star 5.0, EPEAT Gold TCO03

Ad. 4: Zamawiający dopuszcza monitor tego samego producenta co komputer o rozmiarze 20” i poborze

mocy typowe/czuwanie: max:18W/0,4W spełniający wymogi norm Energy Star 5.0, EPEAT Gold

TCO03

Dyrektor Powiatowego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Starachowicach

…………………………….

podpis osoby upoważnionej