Nr sprawy: P/02/01/2014/KAP                                        Starachowice, dnia 17.01.2014

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę mikroskopu stereoskopowego do badań kapilaroskopowych, nr ogłoszenia 135-2014 z dn. 13.01.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopu stereoskopowego do badań kapilaroskopowych dla potrzeb PZOZ w Starachowicach

Odpowiedzi na pytania II

Pytanie 1

Zamawiający wymaga mikroskopu stereoskopowego do badań kapilaroskopowych. Jednocześnie Zamawiający wymaga mikroskopu o powiększeniach 8x-50x. Badania kapilar przeprowadza się w powiększeniach do 100x. Czy Zamawiający wymaga aby wraz z mikroskopem został dostarczony obiektyw 2x umożliwiający osiągnięcie powiększenia mikroskopu 100x?.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga mikroskopu stereoskopowego umożliwiającego badania kapilaroskopowe w powiększeniu  w zakresie od 90x do 200x.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z głowicą optyczną ZOOM 0,65x – 5x (współczynnik 1:7,7) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z regulacją dioptryjną okularów

+/- 5,5 dioptrii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z ergonomicznym nachyleniem okularów 30°?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza mikroskop o takim kącie nachylenia okularów.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z ergonomicznym nachyleniem okularów 20o??

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza światłowody o długości 500mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza światłowody o długości 600mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Jakiej długości powinna być przekątna monitor do komputera wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza monitor do komputera o przekątnej min. 15,4”.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę komputera typu laptop o przekątnej 15,4” spełniającego minimalne wymagania systemowe??

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Sebastian Petrykowski /-/

………………………………………….

Zatwierdził