Załącznik nr 5 do SIWZ

Serwer maszyn wirtualnych

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |
| 5 | Certyfikat ISO producenta |  |
| 6 | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne | Potwierdzenie lub podanie parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. |  |
| 2 | płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach dwuprocesorowych, oznaczona znakiem firmowym (logo) producenta serwera. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci, posiadać minimum 16 slotów na pamięć, wsparcie pamięci typu DDR4 RDIMM oraz LRDIMM z zabezpieczeniem ECC oraz technologią Chipkil lub równoważną. |  |
| 3 | chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| 4 | procesor | Dwa procesory dziesięciordzeniowe klasy x86-64 dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.6GHz, pamięć cache 25MB każdy, obsługa pamięci DDR4 1600/1866 lub procesory równoważne wydajnościowo, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 869 punktów w kategorii Baseline. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Wykonawca dostarczy oświadczenie, że wydajność dostarczanego procesora nie jest mniejsza niż procesora oczekiwanego. Zamawiający zastrzega sobie prawo porównania tej wydajności we własnym zakresie oraz odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ w przypadku, gdy wyniki tego porównania nie potwierdzą równoważności, o której mowa powyżej. |  |
| 5 | pamięć RAM | 128 GB zainstalowanej pamięci RAM DDR4 |  |
| 6 | dyski twarde | Zainstalowane co najmniej 2 dyski 600GB typu HotPlug SAS 6Gbps 15000rpm. Możliwość rozbudowy do 24 dysków 2,5". Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. |  |
| 7 | kontroler RAID | Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy RAID zapewniający przynajmniej funkcjonalność zabezpieczenia na poziomach: RAID 0, 1, 6, 10, 60 dla typów dysków wymienionych w powyższej specyfikacji. |  |
| 8 | kontroler HBA | SAS HBA External Controller minimum 6Gbps w standardzie SFF-8088 |  |
| 9 | zasilanie | Redundantne, Hot-Plug minimalnie 2 zasilacze 750W każdy. |  |
| 10 | porty | Minimum 4 porty USB w tym co najmniej dwa port USB 3.0, Serial port, Display Port, VGA port, możliwość zainstalowanie dwóch kart SD wewnątrz serwera. Minimum 4 porty Ethernet 1GbE 1000BASE-T. |  |
| 11 | karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, posiadająca minimum 16MB pamięci, umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości, co najmniej 1920x1200. |  |
| 12 | karta zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie oraz autentykację i autoryzację użytkownika - obsługę wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - zdalne ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - obsługę przez dwóch administratorów jednocześnie |  |
| 13 | system operacyjny | Windows Server 2012 R2 Datacenter 2 CPU Multi-Language |  |
| 14 | certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2012 R2, x64, x86. |  |
| 15 | dokumentacja | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

Wsparcie Techniczne dla serwera:

| Lp. | Parametr | Wymagania minimalne | Potwierdzenie lub podanie parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | gwarancja | Czas trwania gwarancji 3 letni typu Next Business Day On-Site Service. Serwis świadczony w miejscu instalacji sprzętu. W przypadku wystąpienia problemu ze sprzętem, zgłoszenie musi być natychmiast przekierowane do certyfikowanego inżyniera producenta sprzętu. Inżynier musi zdalnie zdiagnozować problem, przed udzieleniem pomocy na miejscu. |  |
| 17 | materiały i części zamienne | W ramach serwisu muszą być dostarczone wszelkie części zamienne i materiały, które są niezbędne do utrzymania sprzętu objętego umową w należytym stanie technicznym oraz które są wymagane w ramach dostępnych i zalecanych ulepszeń mechanicznych. W razie awarii dysków twardych zamawiający zastrzega sobie zachowanie własności niesprawnego dysku. |  |
| 18 | dostęp elektroniczny do informacji o pomocy technicznej | W ramach usługi serwisowej musi być zapewniony dostęp do serwisu elektronicznego producenta sprzętu, który obejmuje bazę wiedzy zawierającą wykaz znanych symptomów nieprawidłowego działania oprogramowania oraz sposobów naprawy, jak również, opisy i specyfikacje produktów oraz dokumentację techniczną. System musi umożliwiać także sprawdzenie w sposób automatyczny czasu terminu wygaśnięcia gwarancji oraz statusu zgłoszenia serwisowego po podaniu numeru seryjnego. |  |

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. w poszczególnych pozycjach jeśli jest to możliwe: dot. tabeli „dane podstawowe”

UWAGI:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymagania minimalne” są bezwzględnie wymagane i muszą wszystkie zostać potwierdzone w kolumnie „potwierdzenie lub podanie parametru oferowanego”, słowem TAK lub poprzez wpisanie wartości liczbowych.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy ( nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia ) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 uPZP

podpis Wykonawcy:

………………………