Numer sprawy P/53/12/2016/SM/31                                                             Starachowice dn. 17.01.2017r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie „przetargu nieograniczonego”

/ ogłoszenie w BZP nr 907-2017 z dnia 03.01.2017r. /

na dostawę sprzętu medycznego dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Pytanie nr 1:

Zadanie6 pkt.14:

Czy zamawiający dopuści materac przeznaczony dla pacjentów o wadze do 226,8 kg, co jest wartością mniejszą

o 1,2 kg od wymaganej?

Ad.1: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytania nr 2-7 dotyczą zadania nr 4

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w pkt. 6 parametrów łóżka dopuści łóżko ze szczytami malowanymi farbą proszkową, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm z wysuwaną półką na pościel pod leżem od szczytu nóg?

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w pkt. 6 parametrów łóżka dopuści łóżko ze szczytami ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm z wysuwaną półką na pościel pod leżem              od szczytu nóg?

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w pkt. 2 parametrów szafki dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 660x430 mm, wysokością 910 mm?

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w pkt. 3 parametrów szafki dopuści szafkę z blatem głównym oraz blatem półki bocznej wykonane z tworzywa ABS odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV

Ad. 2-5: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w pkt. 7 parametrów szafki dopuści szafkę, gdzie wnętrze dolnej części szafki, podzielone jest na 3 części z możliwością wyciągnięcia jednej z półek?

Ad. 6: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w pkt. 10 parametrów szafki dopuści szafkę bez mechanizmu samodomykającego?

Ad. 7: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane odstępstwo od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 8:

Zadanie nr 2: procesor tkankowy.

Dot. zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| 9. | Pojemniki plastikowe odporne na czynniki chemiczne |
| --- | --- |

Czy Zamawiający dopuści do przetargu procesor z pojemnikami odpornymi na czynniki chemiczne, wykonanymi ze szkła o dużej odporności mechanicznej lub ze stali nierdzewnej?

Ad.8: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści SIWZ.

Pytania nr 9-11 dotyczą zadania nr 2: procesor tkankowy

Pytanie nr 9:

Pkt. 9 parametrów techniczno-użytkowych: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w szklane pojemniki odporne na czynniki chemiczne?

Pytanie nr 10:

Pkt. 1 parametrów techniczno-użytkowych: Czy Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe z pełną gwarancją wyprodukowane w 2015 roku?

Pytanie nr 11:

Pkt. 8 parametrów techniczno-użytkowych: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w system pokryw zabezpieczających odczynniki przed parowaniem bez odciągu oparów (bez filtrów węglowych)?

Ad. 9-11: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 12:

dotyczy Zadania 2, pozycja 4.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w 12 stacji na reagenty, w tym w 3 stacje parafinowe?

Ad. 12: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 13:

dotyczy Zadania 2, pozycja 9.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w pojemniki na odczynniki wykonane               w całości, wraz z uchwytami, ze szkła odpornego na odczynniki chemiczne i zarysowania. Z widoczną podziałką ułatwiającą wzrokową kontrolę poziomu odczynników?

Ad. 13: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę w treści SIWZ.

Pytania nr 14-15 dotyczą zadania nr 5: materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o podanych parametrach:

- fabrycznie nowy, niepowystawowy- rok produkcji 2016

- modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem.

- 20 komór poprzecznych

- dopuszczalna waga pacjenta: 180 kg

- materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszoną na ramie łóżka z możliwością 	ustawienia na podłodze, zaopatrzoną w:

wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryb stateczny, tryb poduszki, tryb zmiennociśnieniowy i funkcja siedzenia)

- brak trybu symulacyjnego

- tryb stateczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta

- tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na napełnianiu na przemian co trzeciej komory materaca

- cykl co 6,9,12 i 25 minut

- wskaźnik pozycji siedzącej

- brak wskaźnika podłączenia poduszki antyodleżynowej oraz konieczności wezwania serwisu

- przycisk aktywowania i dezaktywowania akustycznych alarmów materaca

- wskaźnik CPR

- mechaniczna funkcja CPR

- brak funkcji transportowej

- funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta

- brak systemu bezpieczeństwa podczas uruchomionego trybu statecznego

- układ kabli schowany wewnątrz systemu

- rozmiar materaca dostosowany do standardowego łóżka szpitalnego:

długość: 200 cm

szerokość: 80 cm

- wysokość: 20 cm ( materac nie wymaga dodatkowego podkładu)

- materac pokryty pokrowcem z odpinanym zamkiem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymujące

ciecze

- możliwość mycia i dezynfekcji

- zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem

- waga materaca: 9 kg

Akceptacja umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo.

Ad. 14: Prosimy o ofertę zgodną z SIWZ.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający odstąpi od wymaganych certyfikatów ISO? Dopuszczenie pozwoli na złożenie oferty większej liczbie Kontrahentów, przez co znacznie wzrośnie konkurencyjność postępowania.

Ad. 15: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytania nr 16-31 dotyczą zadania nr 4: Łóżka medyczne hydrauliczne + szafki przyłóżkowe z blatem bocznym

- 4 sztuki

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika. Pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka medyczne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Ad. 16-18: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązania.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka medyczne posiadające szczyty wykonane z stali nierdzewnej polerowanej, wypełnionej płytą HPL? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka medyczne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą HPL

o grubości 6 mm?

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka medyczne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym         na stałe?

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka medyczne z szczytem w części nożnej bez możliwości wykorzystania jako półka do odkładania pościeli jednak posiadające półkę na pościel wysuwaną spod ramy leża w części nożnej?

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka medyczne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką wykonaną z pręta o średnicy 4 mm?

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka medyczne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 5 cm?

Ad. 19-24: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka medyczne z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty HPL łatwymi w dezynfekcji?

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka medyczne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-74º?

Ad. 25-26: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązania.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka medyczne z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gdyż zapewnia precyzyjny wybór właściwej regulacji i zapobiega omyłkowym regulacjom.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka medyczne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na 70% długości leża, pozostawiające wolną (bezpieczną dla pacjenta) przestrzeń pomiędzy szczytem a barierką, wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą(niezintegrowane ze szczytem), wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Ad. 27-29: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w aluminiowe opuszczane barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą(niezintegrowane ze szczytem), wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Ad. 30: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 31:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (…) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Ad. 31: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie, uznając w takim przypadku za spełnienie

w/w warunków.

Pytania nr 32-37 dotyczą zadania nr 3: defibrylator

Pytanie nr 32:

Pytanie do pkt. 4

Czy zamawiający dopuści defibrylator z metronomem bez możliwości zaprogramowania rytmu częstości uciśnięć?

Pytanie nr 33:

Pytanie do pkt. 5

Czy zamawiający dopuści defibrylator z trybem AED, jednak bez algorytmu wykrywającego ruch pacjenta?

Pytanie nr 34:

Pytanie do pkt. 8

Czy zamawiający dopuści defibrylator z 22 stopniami dostępności energii zewnętrznej?

Pytanie nr 35:

Pytanie do pkt. 9

Czy zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania do energii 200J wynoszącym poniżej 6 s?

Pytanie nr 36:

Pytanie do pkt. 20

Czy zamawiający dopuści defibrylator ze wzmocnieniem sygnału EKG: 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2,5 i 3 cm/mV?

Pytanie nr 37:

Pytanie do pkt. 23

Czy zamawiający dopuści wyjściowe natężenie prądu w zakresie 0-140 mA?

Ad. 32-37: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z rokiem produkcji 2017?

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 970 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Ad. 38-39: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie/powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co jest zgodne

z obowiązującymi przepisami prawa?

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485: 2012, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?

Ad. 40-41: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie, uznając w takim przypadku

za spełnienie w/w warunków.

Pytanie nr 42:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy           w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości umownej brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi

od umowy z winy Wykonawcy;

b) w wysokości  0,5% wartości umownej brutto wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy,

nieterminowe uzupełnienie brakujących dokumentów lub brak uzupełnienia dokumentów, za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezgodnej dostawy

c)  w wysokości  0,1% niezrealizowanej części wartości umownej brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia

w przystąpieniu do naprawy po terminie określonym w § 2 ust. 5 pkt. „a” (czas reakcji serwisu), jednak nie więcej niż

10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy.

Ad. 42: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane odstępstwa od zapisów SIWZ.

Pytanie nr 43:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje pojemników na odczynniki o pojemności roboczej minimum 1,8L?

Pytanie nr 44:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby wszystkie plastikowe pojemniki  posiadały plastikowe  rączki  (na stałe zamocowane do pojemnika) do bezpiecznego i wygodnego  przenoszenia podczas wymiany odczynników w procesorze?

Pytanie nr 45:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby procesor tkankowy posiadał bateryjne podtrzymywanie zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci?

Pytanie nr 46:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje elektronicznej blokady panelu sterowania przed przypadkową zmianą parametrów dokonywanej za pomocą przycisku z panelu sterowania (bez kluczyka)

Pytanie nr 47:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby urządzenia posiadało awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa (oznakowany na czerwono) zatrzymujący całkowicie urządzenie?

Pytanie nr 48:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby procesor posiadał zabezpieczenie przed przegrzaniem preparatów w stacjach parafinowych – punkt graniczny 75°C (±4°C)?

Pytanie nr 49:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby procesor posiadał funkcję agitacji polegającej na rotacji koszyka z preparatami w zanurzonym odczynniku?

Takie rozwiązanie znacząco przyśpiesza infiltrację odczynników do preparatów.

Pytanie nr 50:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby procesor posiadał funkcję zapobiegającą mieszaniu się odczynników poprzez odwirowanie preparatów z nadmiaru odczynnika?

Ad. 43-50: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaproponowane rozwiązania przedstawione w treści pytań.

Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,

o dopuszczeniu w zakresie wszystkich zadań, urządzeń fabrycznie nowych i niepowystawowych, wyprodukowanych

w roku 2016 lub 2017.

Prosimy wszystkich uczestników postępowania o uwzględnienie powyższej modyfikacji w swoich ofertach.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl