Załącznik nr 7 do SIWZ

Opis wymagań minimalnych

Parametry graniczne dotyczące analizatora do posiewu krwi

| Lp. | Opis parametru | Wymaganie TAK/NIE | Oferowane parametry, opis (wypełnia Oferent) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizatora do posiewu krwi. Rok produkcji nie starszy niż z 2011 roku. | TAK |  |  |
| 2 | Ilość miejsc w aparacie min.60 | TAK |  |  |
| 3 | Komputer systemowy wbudowany w aparat wraz z oprogramowaniem z możliwością podglądu prób | TAK |  |  |
| 4 | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.- dołączyć do oferty | TAK |  |  |
| 5 | Certyfikat ISO producenta, Znak CE (deklaracja zgodności)- dołączyć do oferty | TAK |  |  |
| 6 | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych | TAK |  |  |
| 7 | Aparat wyposażony w zasilacz awaryjny UPS ( możliwość utrzymania pracy aparatu w przypadku awarii zasilania) oraz inne urządzenia i elementy konieczne do sprawnego działania aparatu | TAK |  |  |
| 8 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. | TAK |  |  |
| 9 | Kolorymetryczna lub fluorescencyjna metoda detekcji wzrostu drobnoustrojów | TAK |  |  |
| 10 | Wykrywanie bakterii i grzybów oraz drobnoustrojów wybrednych ( Neisseria, Haemophilus ) z krwi i płynów ustrojowych. Wykrywanie bakterii i grzybów oraz drobnoustrojów wybrednych ( Neisseria, Haemophilus ) z krwi i płynów ustrojowych - dokument potwierdzający od producenta. | TAK |  |  |
| 11 | Termin instalacji i pełne uruchomienie aparatu w ciągu max 2 tyg. od podpisania umowy | TAK |  |  |
| 12 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |  |
| 13 | Bezpłatny, nieograniczony serwis gwarancyjny w trakcie trwania umowy dzierżawy aparatu, | TAK |  |  |
| 14 | Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu oraz instrukcją eksploatacji aparatu, przeprowadzany co najmniej raz w roku na koszt oferenta w trakcie trwania umowy dzierżawy. | TAK |  |  |
| 15 | Zapewnienie ciągłości pracy aparatu. W przypadku przestoju w pracy aparatu powyżej 2 dni - udostępnienie innego egzemplarza na czas awarii / usunięcia uszkodzenia /, | TAK |  |  |

Czas reakcji serwisu tj. przyjazd serwisanta w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze. W przypadku napraw trwających dłużej niż 3 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze.

Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi:

- certyfikaty lub deklaracje zgodności lub atesty dopuszczające wyroby do użytku

- zaoferowane odczynniki muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych, posiadać aktualne karty charakterystyk zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Analizator musi posiadać certyfikat CE

Firmowe materiały informacyjne (foldery, rysunki) zawierające parametry techniczno eksploatacyjne, konfiguracje oferowanego aparatu.

Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna analizatora w języku polskim wymagana przy dostawie aparatu.

…………………………………..

Data i podpis Wykonawcy