Numer sprawy P/26/06/2018/HEM                                                                 Starachowice dn. 27.06.2018r.

Wykonawcy postępowania

dot.: dostawa kardiowerterów z elektrodami i zestawami do wkłucia

dla Powiatowego Zakładu Opieki  Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

/ogłoszenie w BZP nr 576668-N-2018 z dnia 21.06.2018r./

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącymi treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” –

( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Pytania nr 3-11: dot. kardiowertera-defibrylatora dwujamowego z elektrodami

Pytanie nr 3:

LP. 7 Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zaprogramowania strefy  FVT w strefie VF oraz w strefie VT ale z możliwością zaprogramowania 3 stref: VT-1(możliwość zaprogramowania częstości 90-200 min.) , VT(możliwość zaprogramowania częstości 110-220 min.), VF(możliwość zaprogramowania częstości 130-250 min.)

Pytanie nr 4:

LP.12. Czy zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko

w urządzeniach ze złączem DF4, bez limitu czasowego, bez stref wykluczenia z funkcją automatycznego wyjścia               z MRI Mode?

Pytanie nr 5:

LP. 14 Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia elektrod podskórnych?

Pytanie nr 6:

LP.21. Czy zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania badania w środowisku tylko MRI 1,5 T (najczęściej stosowanego i dostępnego) bez stref wykluczenia, bez limitu czasowego  ale z funkcją automatycznego wyjścia z trybu MRI po 3,6,12,24h?

Pytanie nr 7:

LP. 22. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości wyboru ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej(typu „Smart mode”) ale z  możliwością manualnego wyboru jednej z pośród 4 dostępnych terapii ATP oraz aż do 8 wyładowań wysokoenergetycznych w trakcie epizodu VF?

Pytanie nr 8:

LP. 25. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo <1,2 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?

Pytanie nr 9:

LP. 26. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości programowania wektora wykrywania sygnału?

Pytanie nr 10:

LP. 27. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez algorytmu wstrzymującego terapię wysokoenergetyczną                          w przypadku wystąpienia oversensingu fali „T” bez ingerencji w programowalne parametry czułości urządzenia                 ale z funkcją AGC nominalnie włączoną, dynamicznie dostosowującą czułość, pomagającą zapobiegać podwójnemu zliczaniu?

Pytanie nr 11:

LP.28 Czy zamawiający dopuści urządzenia bez algorytmu wstrzymującego detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału powiadamiającego pacjenta ale z obecnym, nominalnie włączonym algorytmem DNA odfiltrowującym utrzymujące się zakłócenia(dla kazdej jamy) i przez to minimalizyjącym ryzyko błednego odczytu zakłóceń.

Ad.3-11: Prosimy o złożenie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytania nr 12-19: dot. kardiowertera-defibrylatora jednojamowego z elektrodą jednokoliową

Pytanie nr 12:

LP. 7 Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT ale z możliwością zaprogramowania 3 stref: VT-1(możliwość zaprogramowania częstości 90-200 min.) , VT(możliwość zaprogramowania częstości 110-220 min.), VF(możliwość zaprogramowania częstości 130-250 min.)

Pytanie nr 13:

LP. 12 Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia elektrod podskórnych?

Pytanie nr 14:

LP. 13. Czy zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego tylko w urzadzeniach ze złączem DF4, bez limitu czasowego, bez stref wykluczenia z funkcją automatycznego wyjścia z MRI Mode?

Pytanie nr 15:

LP. 18. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości wyboru ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej(typu „Smart mode”) ale z  możliwością manualnego wyboru jednej z pośród 4 dostępnych terapii ATP oraz aż do 8 wyładowań wysokoenergetycznych w trakcie epizodu VF?

Pytanie nr 16:

LP. 21. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów ale z możliwością dostarczenia terapii ATP przed ładowaniem kondensatorów co w razie braku konieczności dostarczenia terapii pomaga zaoszczędzić baterię a nieznacznie bo <1,2 sek wydłuża czas do dostarczenia terapii?

Pytanie nr 17:

LP. 22. Czy zamawiający dopuści urządzenia bez możliwości programowania wektora wykrywania sygnału?

Pytanie nr 18:

LP.23. Czy zamawiający dopuści urządzenia z możliwością wykonania badania w środowisku tylko MRI 1,5 T (najczęściej stosowanego i dostępnego) bez stref wykluczenia, bez limitu czasowego  ale z funkcją automatycznego wyjścia z trybu MRI po 3,6,12,24h?

Pytanie nr 19:

LP. 24. Czy zamawiający dopóści  urzadzenia bez algorytmu wstrzymującego terapię wysokoenergetyczną                           w przypadku wystąpienia oversensingu fali „T” bez ingerencji w programowalne parametry czułości urządzenia                    ale z funkcją AGC nominalnie włączoną, dynamicznie dostosowującą czułość, pomagającą zapobiegać podwójnemu zliczaniu?

Ad.12-19: Prosimy o złożenie oferty zgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ.

/-/ Dyrektor PZOZ w Starachowicach

…………………………………………

( podpis osoby upoważnionej )

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl