Załącznik nr 6 do SIWZ

Aparat ultrasonograficzny wraz z akcesoriami i wyposażeniem dodatkowym - 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |
| 5 | Certyfikat ISO producenta |  |
| 6 | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Przedmiot zamówienia: Aparat ultrasonograficzny

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość graniczna | Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne) | Potwierdzenie lub parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat ultrasonograficzny wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 r. | TAK |  |  |
|  | Aparat w najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż w 2018 r. | TAK |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD lub LED na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji położenia i wysokości niezależnie od konsoli. Przekątna min. 23". Wielkość wyświetlanego obrazu ponad 50% wielkości monitora | TAK/NIE | = 23” – 0 pkt > 23” – 10 pkt |  |
|  | Możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum, lub raportu z badania | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości konsoli powyżej 15 cm. | TAK |  |  |
|  | Regulacja obrotu konsoli powyżej 25° | TAK |  |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania równa lub powyżej 330000 | TAK/NIE | = 330 000 – 0 pkt > 330 000 – 10 pkt |  |
|  | Dynamika systemu równa lub powyżej 260 dB | TAK/NIE | = 260 – 0 pkt > 260 – 10 pkt |  |
|  | Głębokości obrazowania min. 38 cm | TAK/NIE | = 38cm – 0 pkt > 38cm – 10 pkt |  |
|  | Zasięg częstotliwości pracy aparatu min. 1-18 MHz | TAK/NIE | =1-18 MHz - 0 pkt >1-18 MHz - 10 pkt |  |
|  | Min. 4 niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | TAK |  |  |
|  | Min. 3 równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu max 90 kg | TAK |  |  |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) ponad 1000 Hz - Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania ponad 4000 obrazów - M-mode - Kolor M-mode - Doppler kolorowy z maksymalną skalą PRF ponad 3,5m/s - Power Doppler - Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów - Doppler PWD o regulacji szerokości bramki 0,7-15 mm - Maksymalna wartość prędkości dla Dopplera PWD ponad 7 m/s przy zerowym koncie korekcji - Tryb doppler tkankowy - Duplex (2D/PWD) - Triplex (2D/PWD/CD) - Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4D z głowic objętościowych z prędkością skanowania ponad 40 obr/s | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe o ponad 8 kątach nadawania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera +/- 20° | TAK |  |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |  |
|  | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego x8 | TAK |  |  |
|  | Głowica endowaginalna (Model, typ, rok produkcji 2019) | TAK |  |  |
| 1. | Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz | TAK |  |  |
| 2. | Kąt obrazowania głowicy min. 180° | TAK/NIE | = 180o – 0 pkt > 180o – 10 pkt |  |
| 3. | Ilość elementów – min. 192 | TAK |  |  |
|  | Głowica konweksowa (Model, typ, rok produkcji 2019) | TAK |  |  |
| 1. | Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz | TAK |  |  |
| 2. | Kąt obrazowania głowicy min. 110° | TAK/NIE | = 110o – 0 pkt >110o – 10 pkt |  |
| 3. | Ilość elementów min. 192 | TAK |  |  |
|  | Głowica liniowa (Model, typ, rok produkcji 2018) | TAK |  |  |
| 1. | Częstotliwość pracy głowicy min. 4-12 MHz | TAK |  |  |
| 2. | Pole widzenia max 40 mm | TAK |  |  |
| 3. | Ilość elementów min.192 | TAK |  |  |
|  | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań - jamy brzusznej - małych narządów - naczyniowych - położniczych - echo płodu - ginekologicznych | TAK |  |  |
|  | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |  |
|  | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | TAK |  |  |
|  | Automatyczne pomiary biometrii płodu. Min HC, AC, BPD, FL, HL | TAK |  |  |
|  | Pomiar IOTA do oceny i zmian nowotworowych guzów jajnika | TAK |  |  |
|  | Pomiary Z- SCORE | TAK |  |  |
|  | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 4 płodów | TAK |  |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej pomiarów biometrycznych wyświetlanych bezpośrednio na ekranie aparatu w trakcie badania | TAK |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat moduł podtrzymujący napięcie, pozwalający na prace systemu po zaniku napięcia przez ponad 20 minut (możliwość wykonania badania z użyciem dostępnych trybów pracy), oraz pozwalający na odłączenie aparatu od prądu bez zamykania systemu w celu przemieszczenia do łóżka pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 400 GB pojemności | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych: B - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Powiększenie obrazu - Mapy szarości - Koloryzacja - Regulacja funkcji wygładzania obrazu - Zakres dynamiki obrazu PW-Mode - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Mapy koloru - Próg przejścia do analizy koloru | TAK |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania – w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka wad chromosomowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zmianę kąta insonacji w płaszczyźnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość, wysokość, grubość objętość | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową endovaginalną do obrazowania 3/4D - częstotliwości pracy 4-9 MHz - kąt obrazowania ponad 179o - max. głębokość obrazowania min. 16 cm | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową convex do obrazowania 3/4D - częstotliwości pracy 2-8 MHz - kąt obrazowania ponad 90o | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wykonaną w technologii matrycowej, pracująca w zakresie co najmniej 4-13 MHZ. Posiadającą ponad 1000 elementów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną. Pracująca w zakresie 4 – 12 MHz. Posiadającą min. 96 elementów. Kąt obrazowania głowicy min. 90o | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań przzciemiączkowych Pracująca w zakresie 4 – 10 MHz. Posiadającą min. 128 elementów. Kąt obrazowania głowicy min. 130o | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje umożliwiającą obrazowanie przy użyciu środka kontrastującego | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FMF | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru IT | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Doppler Fali Ciągłej | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie procedury biopsyjnej do prowadzenia igły w obrazowaniu 4D | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie 4D o foto realistycznej barwie z możliwością podświetlania z wielu kierunków światłem | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowaną nagrywarkę płyt DVD oraz pamięci typu Usb nagrywającą badania w trybie ONLINE sterowaną 1 przyciskiem z aparatu | TAK |  |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych | TAK |  |  |
|  | Gniazda na dodatkowy monitor w standardzie HDMI oraz VGA | TAK |  |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 220-240 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja producenta obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 36 miesięcy | TAK |  |  |

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji, jeśli jest to możliwe: dot. tabeli „dane podstawowe”

UWAGI:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone w kolumnie „potwierdzenie lub parametr oferowany”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem wierszy w których podany parametr jest opcjonalny

- opis w kolumnie „wymóg graniczny” TAK/ NIE tj. do wyboru przez Wykonawcę.

Do oferty prosimy (nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP.

Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem sprawnym, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne z aparatem.

Podpis Wykonawcy:

………………………