Załącznik nr 7 do SIWZ

Kolonoskop wideo - 1 szt.

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |
| 5 | Certyfikat ISO producenta |  |
| 6 | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

Przedmiot zamówienia: Kolonoskop wideo

| L.p. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Wartość graniczna | Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne) | Potwierdzenie lub parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wideokolonoskop | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |  |
|  | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm | TAK |  |  |
|  | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 13,2 mm | TAK |  |  |
|  | Kanał roboczy – 3,7 mm | TAK |  |  |
|  | Głębia ostrości od 2 mm do 100 mm | TAK |  |  |
|  | Zginanie końcówki endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | TAK |  |  |
|  | Pole widzenia – min. 140o | TAK | Pole widzenia 140o - 0 pkt. Powyżej 140o - 10pkt. |  |
|  | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4 | TAK |  |  |
|  | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK |  |  |
|  | Sekcja pasywna w części dystalnej sondy, ułatwiająca pokonywanie zagięć w segmentach okrężnicy | TAK |  |  |
|  | Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy, identyczne na całej długości sondy (przeniesienie siły 1:1) | TAK |  |  |
|  | Długość sondy roboczej – 1680 mm | TAK |  |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny nie wymagający nakładek uszczelniających w trakcie dekontaminacji | TAK |  |  |
|  | Pełna kompatybilność z torem wizyjnym EXERA III (procesor CV-190, źródło światła CLV-190) | TAK |  |  |
|  | Pełna bezpłatna obsługa serwisowa sprzętu oraz bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń (np: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza, zużycie mechaniczne naciągów - przez okres 36 miesięcy). | TAK |  |  |

Prosimy dodatkowo o wpisanie do tabeli danych o modelu, typie, itp. dla poszczególnych pozycji, jeśli jest to możliwe: dot. tabeli „dane podstawowe”

UWAGI:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „wymóg graniczny” słowem TAK lub poprzez wartości liczbowe są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie i potwierdzone w kolumnie „potwierdzenie lub parametr oferowany”, Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

*Odpowiedź „NIE” powoduje odrzucenie oferty z wyłączeniem wierszy w których podany parametr jest opcjonalny

- opis w kolumnie „wymóg graniczny” TAK/ NIE tj. do wyboru przez Wykonawcę.

Do oferty prosimy (nie jest to wymóg bezwzględny do spełnienia) dołączyć potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim dla jak największej liczby pozycji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w/w dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP.

Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest urządzeniem sprawnym, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będzie służył zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego.

Oferowane wyposażenie jest w pełni kompatybilne z aparatem.

Podpis Wykonawcy:

………………………