Załącznik nr 10 do SIWZ

Zadanie nr 5 – Aparat EKG z wózkiem (3 szt.)

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie wykorzystywany jak aparat pokazowy, demonstracyjny, szkoleniowy, ani do żadnych innych celów. Rok produkcji 2020 |  |  |
|  | Elektrokardiograf 12-odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Rejestracja 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Praca w trybie Auto lub Manual | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 5,7" | Parametr punktowany: <7" - 0 pkt.; 7” - 9" - 3 pkt.; >9" - 6 pkt. |  |
|  | Czułość min.: 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu min.: 5/25/50 mm/s | TAK |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund lub od 10 do 60 sekund) lub aparat EKG z długością zapisu badania automatycznego 10s | Parametr punktowany: TAK – 3 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce wbudowanej aparatu (szerokość papieru min. 112) | TAK . |  |
|  | Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie |  |  |
|  | Proste zakładanie papieru | TAK |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci |  |  |
|  | Klawiatura membranowa lub silikonowa z przyciskami funkcyjnymi lub klawiatura w postaci przycisków alfanumerycznych i funkcyjnych | TAK |  |
|  | Menu obsługiwane za pomocą panelu dotykowego | Parametr punktowany: TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Baza pacjentów i badań na min. 100 badań | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne od min. płci pacjenta) | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja impulsów stymulatora serca | TAK |  |
|  | Wykonanie min. 50 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Parametr punktowany: 50 - 80 badań - 0 pkt.; >80 badań - 5 pkt. |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  |  |
|  | Pomiar Sp02 i pulsu, pletyzmograf – tryb pulsoksymetru | TAK |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | Parametr punktowany: TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | Parametr punktowany: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii | TAK |  |
|  | Detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta, niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
|  | Eksport badań do pamięci USB lub SD |  |  |
|  | Bezprzewodowa (przez Wi-Fi) lub przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN | Parametr punktowany: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG | Parametr punktowany: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Przyjmowanie zleceń HL7 | Parametr punktowany: TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | Parametr punktowany: TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Interfejs komunikacyjny min.: 2 x port USB | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
|  | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis ok. 500 badań | TAK |  |
|  | Wózek dla każdego aparatu EKG | TAK |  |
|  | Laserowa drukarka zewnętrzna | TAK |  |
|  | Walizka na sprzęt medyczny | TAK |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)