Załącznik nr 9 do SIWZ

Videogastroskop HDTV – szt. 1

Dane podstawowe:

| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Kraj producenta |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymogi graniczne TAK/NIE punktacja | Potwierdzenie - parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kąt widzenia min 140 stopni | TAK |  |
|  | Min 4 przyciski sterujące na głowicy endoskopu | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-100 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy max 9,2 mm | TAK |  |
|  | Zagięcie końcówki Góra/Dół Prawo/Lewo min 210º/90º 100º/100º | TAK |  |
|  | Długość robocza min 1030 mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczy min 2,8 mm | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola zabiegowego | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła polegająca na wycinaniu części widma poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła | TAK |  |
|  | Jednostopniowe wodoszczelne złącze, niewymagające nakładki do procesu dekontaminacji | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu monitor medyczny 26” wraz z wózkiem endoskopowym | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanym w pracowni zestawem do videoendoskopii Olympus serii Exera III | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z myjniami automatycznymi typ ETD bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów | TAK |  |
|  | Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu oraz bezpłatna naprawa wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń (np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza , zużycie mechaniczne naciągów) - przez okres 36 miesięcy | TAK |  |

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK.

Oświadczam, że oferowany w przetargu sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy (nie powystawowy), kompletny    i po zamontowaniu będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów        i inwestycji. Niespełnienie warunku koniecznego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

...............................................

(pieczęć i podpis użytkownika)